Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 05/16), članka 32. Statuta Grada Skradina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br.10/09, 5/13 i 3/18) i Suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) KLASA: 350-02/19-13/41; URBROJ: 531-06-1-2-19-7 od 4. studenog 2019., Gradsko vijeće Grada Skradina na 18. sjednici, održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

Odluku

o donošenju

Urbanističkog plana uređenja naselja Skradin

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donosi se Urbanistički plan uređenja naselja Skradin koji je sadržan u elaboratu "Urbanistički plan uređenja naselja Skradin“, a sastoji se od:

A.	TEKSTUALNI DIO

I.  OBRAZLOŽENJE PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

B. 	Grafički dio u mjerilu 1:2.000

1.	KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.	INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.1. PROMETNA MREŽA

2.2. ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJE

2.3. VODOVOD I ODVODNJA

3.  UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA

4. 	OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

(2) Elaborat "Urbanistički plan uređenja naselja Skradin“ izradio je stručni izrađivač Urbing d.o.o. Zagreb, prosinca 2019.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1.	Stambene građevine su obiteljske stambene građevine (kuće) i višestambene građevine namijenjene stalnom ili povremenom stanovanju. Obiteljska stambena građevina je jednoobiteljska stambena građevina s najviše dvije odvojene stambene jedinice (stana) i/ili višeobiteljska stambena građevina s najviše četiri stambene jedinice (stana). Višestambena građevina je građevina s više od četiri stambene jedinice.

2. Poslovni sadržaji u obuhvatu ovog Plana obuhvaćaju djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš, koje ne umanjuju uvjete stanovanja i rada na susjednim građevnim česticama: uslužne (krojačke, frizerske, kozmetičarske, postolarske, fotografske radionice, servisne i sl.), manje trgovine (dnevne opskrbe, specijalizirane trgovine), zdravstvene (liječničke ordinacije), ugostiteljske (restorani, kafe bar, bistro i sl.), ugostiteljsko-turističke (turistički apartmani - smještajni kapaciteti u privatnom smještaju), sportske (fitnes, te uredski prostori (odvjetničke kancelarije, projektni biroi, agencije i sl.), u skladu sa zakonskim propisima za pojedinu djelatnost. Navedeni sadržaji ne smiju uzrokovati povećani pješački, opskrbni i drugi kolni promet te ne smiju rezultirati negativnim utjecajem na okoliš iznad zakonom propisanih maksimalno dozvoljenih veličina (zrak, buka, emisija čestica).

3.	Pomoćna građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici stambene građevine (stambeno-poslovne ili poslovno-stambene) čija je namjena u funkciji osnovne građevine (garaže, spremišta, drvarnice, kotlovnice, nadstrešnice, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje, sabirne jame, cisterne za vodu, ljetne kuhinje, vrtne sjenice, bazeni, roštilji i slično) ili služi za obavljanje poslovnih djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš kako je definirano u točki 2. ovog članka.

4. Javni i društveni sadržaji su sadržaji upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, sportsko-rekreacijske, vjerske i slične djelatnosti.

5. 	Ugostiteljsko-turističke građevine su građevine planirane za smještaj turista a (hotel, pansion, aparthotel isl ), a, definirane su u Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata odnosno drugim odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktom iz ove djelatnosti.

6. 	Sportsko-rekreacijske građevine obuhvaćaju građevine i površine koje služe potrebama održavanja sportskih natjecanja ili rekreacije (dvorane, igrališta, bazeni i slično).

7. 	Jednostavnim (privremenim) građevinama u smislu ovih Odredbi smatraju se kiosci, nadstrešnice, informativni i promidžbeni panoi i dr.

8.	Prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji obuhvaćaju površine namijenjene za potrebe prometa i prometa u mirovanju, pošte, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva te groblja i tržnice.

9.	Javnom prometnom površinom smatraju se javne i nerazvrstane ceste koje služe za promet vozila, a određene su Zakonom o javnim cestama i odlukom Grada Skradina a obuhvaćaju: glavne ceste/ulice u naselju, ostale ulice i kolno-pješačke površine.

10.	Pristupom se smatra neposredni kolni izlaz građevne čestice na prometnu površinu. Iznimno, prilikom rekonstrukcije postojeće i interpolacije nove stambene građevine moguće su, ukoliko nema druge prostorne mogućnosti, neposrednim pristupom smatra se pješački put ili stube širine najmanje 1,5 m, kao i pravo služnosti prolaza preko drugih površina.

11. Površina prometnice označava građevnu česticu prometnice, a obuhvaća poprečni profil ceste te usjeke i nasipe koji se u građevinskom području rješavaju potpornim zidovima u okvirima utvrđenog koridora prometnice.

12. 	Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m (iznimno 3,0 m ako je izgrađena puna visina suterena) iznad konačno uređenog i zaravnatog terena, mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

13. 	Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena; suteren je nadzemna etaža.

14. 	Podrum (Po) dio građevine koji je potpuno ukopan ili ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

15. 	Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

16. 	Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova s najvećom visinom nadozida 1,2 m mjerenog od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja u ravnini pročelja građevine.

17. 	Visina građevine (Vmax) mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja čija visina ne može biti viša od 1,2 m. Kota uređenog terena ne može biti viša od 0,5 m od kote prirodnog terena uz pročelje građevine.

18. 	Ukupna visina građevine (Vuk) mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

19. 	Postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu s njim izjednačena.

20. Rekonstrukcija građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i  drugih radova na ruševini postojeće građevine.

21. 	Interpolacija je gradnja građevine na neizgrađenoj građevnoj čestici unutar izgrađenog građevinskog područja pri čemu su okolnim postojećim građevinama određeni regulacijski i građevinski pravac, odnosno struktura gradnje i ne podrazumijeva nužno interpolaciju građevine između dvije susjedne građevine.

22.	Zamjenska građevina je nova građevina izgrađena na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.

23. 	Tlocrtna površina (TP) je izgrađena površina zemljišta pod građevinom. Zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine, osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže. U tlocrtnu površinu se ne uračunavaju bazeni površine do 100 m2, parkirališta te igrališta bez gledališta i javne rasvjete.

24. 	Građevinska (bruto) površina zgrade (BRP) je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim površine vanjskog dizala koje se dograđuje na postojeću zgradu, a koja se izračunava na način propisan Zakonom o prostornom uređenju i propisom donesenim na temelju navedenog Zakona.

25. 	Koeficijent izgrađenosti (kig) je odnos tlocrtne površine i ukupne površine građevne čestice.

26. 	Koeficijent iskorištenosti (kis) je odnos građevinske bruto površine građevina i površine građevne čestice.

27. 	Širina građevne čestice je udaljenost između granica građevne čestice okomitih na javnu prometnu površinu na koju se građevna čestica priključuje, odnosno regulacijski pravac, a mjerena je na građevnom pravcu.

28. 	Dubina građevne čestice je udaljenost od regulacijskog pravca do najbližeg dijela suprotne granice građevne čestice.

29.	Građevni pravac je zamišljeni pravac na kojem se obvezatno smješta najmanje 60% širine pročelja osnovne građevine, a određen je u odnosu na regulacijski pravac.

30.	Regulacijski pravac je pravac povučen granicom koja razgraničuje površinu postojećeg prometnog koridora/trase (javne prometne površine), odnosno površinu planiranog prometnog koridora (javne prometne površine) od površina građevnih čestica.

31. Minimalne udaljenosti od regulacijskog pravca i ostalih međa građevne čestice mjere se od najistaknutijih dijelova građevine (balkoni i sl.) koji predstavljaju njezin sastavni dio.

32. 	Osnovna građevina je građevina namjene koja je osnovna ili pretežita unutar površine određene namjene.

33. 	Slobodno stojeća (samostojeća) građevina je građevina smještena na građevnoj čestici na način da se ni jednim svojim dijelom ne naslanja na građevine na susjednim građevnim česticama, odnosno granice susjednih građevnih čestica.

34.	Dvojna (poluugrađena) građevina je građevina smještena na građevnoj čestici na način da se jednom svojom stranom naslanja na granicu susjedne građevne čestice, odnosno na građevinu na toj čestici s kojom čini arhitektonsku cjelinu, osim u izgrađenim dijelovima naselja.

35.	Niz (ugrađena, skupna građevina) je skup pojedinačnih građevina koje se sa svoje dvije strane naslanjaju na granice susjednih građevnih čestica, odnosno na građevine na tim česticama s kojima čine arhitektonsku cjelinu. Krajnje građevine smještaju se pod uvjetima dvojne građevine.

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE I RAZGRANIČAVANJE POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 3.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina detaljno su označeni na grafičkom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1 : 2000.

(2) Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana razgraničene su kao:

1. Površine javne namjene

-	javna i društvena namjena: upravna (D1), zdravstvena (D3)

predškolska (D4), školska (D5), vatrogasci (D6), kultura (D7) i vjerska (D8)

- gospodarska namjena - komunalna namjena (tržnica - K2)

- groblje (+)

- javne zelene površine (Z1)

- infrastrukturni sustavi i građevine (IS)

- luke otvorene za javni promet (Lo) - površina kopna i akvatorija

- sportsko rekreacijska namjena - kupalište (R3)

-	more

2. Površine drugih namjena

-	stambena namjena (S)

-	mješovita namjena (M)

-	gospodarska namjena - ugostiteljsko turistička (kamp - T3)

- 	gospodarska namjena – mješovita, pretežito poslovna (M2)

-	sportsko-rekreacijska namjena - sport s gradnjom (R1) i sport bez gradnje (R2)

-	luka nautičkog turizma (LNT) - površina kopna i akvatorija

-	zaštitne zelene površine (Zz)

-	površine obrasle šumom (Zš)

-	kultivirane i poljoprivredne površine (Zp)

-	vodotok (V).

(3) Pojedina namjena prostora razgraničena je određivanjem površine označene bojom i planskim znakom na grafičkom  prikazu broj 1. „Korištenje i namjena površina“ u mjerilu 1:2000.

1.1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH NAMJENA

1.1.1. Javna i društvena namjena

Članak 4.

(1) Planom su određene površine javne i društvene namjene na kojima se mogu graditi, rekonstruirati i održavati građevine javne i društvene namjene i prateći sadržaji koji sa istima čine funkcionalnu i sadržajnu cjelinu.

(2) Površine za smještaj građevina javne i društvene namjene obuhvaćaju:

- upravne 								D1

- zdravstvene 								D3

- predškolske 								D4

- školske 								D5

- civilna zaštita - vatrogastvo						D6

- kulturne 								D7

- vjerske (crkve i samostani te drugi komplementarni sadržaji) 	D8

- površine na kojima su moguće sve javne i društvene namjene 	D

(3) Na površinama javne i društvene namjene za koju je određena vrsta sadržaja omogućuje se dogradnja drugim javnim i društvenim sadržajima odnosno građevinama. U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

(4) Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu moguće je uređenje parkova i dječjih igrališta.

(5) Na površinama civilne zaštite - vatrogastva planiran je smještaj sadržaja u funkciji civilne zaštite – vatrogastva sa svim potrebnim pratećim sadržajima.

(6) Na površinama i građevnim česticama javne i društvene namjene, izuzev predškolske i školske, moguća je postava kioska za trgovinu na malo i uslužnu djelatnost. Oblikovni i prostorni uvjeti za postavljanje kioska odredit će se posebnim dokumentom.

(7) Na površinama i građevnim česticama za javnu i društvenu namjenu ne mogu se graditi stambene i poslovne građevine.

1.1.2. Javne zelene površine

Članak 5.

(1) Javne zelene površine određene ovim planom su javni park (Z1) i dječja igrališta, a koriste se za rekreaciju, odmor i igru.

(2) Javni park je javna površina koja se oblikuje uređenjem postojeće i sadnjom nove vegetacije i oprema urbanom opremom koja omogućava odmor i rekreaciju građana. Funkcionalno oblikovanje parka određuju prirodne karakteristike prostora i kontaktne namjene.

(3) Dječja igrališta su javne komunalne površine namijenjene za igru djece različitih uzrasta. Opremaju se različitim spravama za igru djece i drugim elementima urbane opreme. Dječja igrališta uređuju se prema uzrastu djece (za dob 0-3 godine, dob 3-6 godina, te za školsku djecu).

(4) Dječja igrališta uređuju se na površinama javnog parka, javne i društvene namjene, te sportsko rekreacijske namjene, sukladno mogućnostima prostora.

1.1.3. Površine infrastrukturnih sustava (IS)

Članak 6.

(1) Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi građevine i uređaji infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te građevine linijske infrastrukture koje ne zahtijevaju posebne građevne čestice.

(2) Pod infrastrukturom se podrazumijevaju komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara.

(3) Planom određene infrastrukturne površine razgraničene su na površine za:

- građevine prometa (oznaka IS)

  - kopneni promet: trase državnih, županijskih, glavnih mjesnih, sabirnih, kolno pješačkih, pješačkih i biciklističkih površina te parkirališta

  - pomorski promet: luka otvorena za javni promet lokalnog značaja – kopneni i morski dio (oznaka Lo)

- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

- trafostanice (oznaka TS).

(4) Na površinama infrastrukturnih sustava planiran je smještaj i ostale infrastrukture:

- vodoopskrbne mreže,

- kanalizacijske mreže,

- elektroenergetske mreže,

- plinoopskrbne mreže,

- telekomunikacijske mreže.

(5) Kao dio mreže pješačkih putova i rekreacije u prirodi određen je vidikovac smješten uz obrambenu utvrdu Turina na brdu sv. Petka s pristupnim stazama/putevima i platoom za razgledavanje, bez većih intervencija u prirodni teren. Unutar vidikovaca i pristupnih staza/puteva moguća je postava javne rasvjete i urbane opreme.

(6) Građevine linijske infrastrukture mogu se smještavati i na površinama svih namjena uz uvjet da ne ometaju funkcioniranje namjene na kojoj su smještene.

Članak 7.

(1) Površina luke otvorene za javni promet (oznaka L) određena je za smještaj morskog i s morem neposredno povezanog kopnenog prostora s izgrađenom obalom, pontonima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za smještaj plovila javnog pomorskog prometa, komunalnih vezova za potrebe domicilnog stanovništva, plovila u funkciji JU nacionalni park Krka,  turističkih, izletničkih i nautičkih plovila. Na kopnu, u neposrednom kontaktu s planiranim akvatorijem luke potrebno je osigurati kopneni dio luke u minimalnoj širini od 1,0 metra.

(2) Lučko područje luke otvorene za javni promet razgraničeno je na manje funkcionalne cjeline unutar kojih se odvija pojedina lučka djelatnost:

- za javni pomorski promet (Lop): operativna obala namijenjena ukrcaju i iskrcaju putnika u pomorskom prometu (javni pomorski promet i izletnički brodovi),

- komunalni vez (Lk): smještaj brodica domicilnog stanovništva,

- plovila JU NP Krka (Lnp): smještaj plovila, ukrcaj i iskrcaj putnika/posjetitelja u funkciji obilaska NP Krka

- nautički vez (Lnv): namijenjen vezivanju nautičkih plovila u tranzitu.

(3) Razgraničenje površina iz prethodnog stavka prikazano je grafičkom  prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“ i 2. „Prometna mreža“.

(4) Površine namijenjene za smještaj plovila za javni pomorski promet i izletničke brodove (ukrcaj i iskrcaj putnika u pomorskom prometu) po potrebi se mogu, ako ima slobodnih kapaciteta koristiti i za druge namjene planirane u okviru luke otvorene za javni promet.

(5) Ukoliko se detaljnim analizama broja korisnika pokaže da je potreban drugačiji prostorni razmještaj, moguća su odstupanja u pogledu razgraničenja površina. Pri tome se prioritetno trebaju zadovoljiti potrebe prema redoslijedu iz stavka (3) ovog članka odnosno ne mogu se povećavati površine za nautički vez ako prethodno nisu zadovoljene potrebe za plovila za javni pomorski promet i izletničke brodove (Lop), komunalni vez (Lk) i plovila JU NP Krka (Lnp).

1.1.4. Sportsko rekreacijska namjena - kupalište

Članak 8.

(1) Površine sportsko rekreacijske namjene-kupalište (oznaka R3) uključuju kopneni dio i akvatorij, a planirane su za kupališni prostor uređene plaže i uređenje prostora u funkciji kupališta.

(2) Unutar kopnenog dijela sportsko rekreacijske namjene-kupališta moguć je smještaj građevina i sadržaja:

- sunčališta, tuševa

- sanitarija, garderoba i spremišta rekvizita, prostorije za spasilačku službu i sl.

- uslužno-zabavnih (ugostiteljstvo, trgovine, otvorene pozornice, klubovi i sl.)

- otvorenih sportskih, rekreacijskih i dječjih igrališta, i sl.,

- staza, trgova i zelenih površina,

- parkirališta za potrebe kupališta.

(3) Kupališno rekreacijske površine uređuju se kao javne površine s izvedbom staza i odmorišta, postavom prateće urbane opreme (klupe i sl.), a uključuju smještaj pratećih građevina, površina za sport i rekreaciju (boćanje, badminton, odbojka na pijesku i dr.), zabavu (otvorena pozornica) i pomoćnih građevina vezanih uz kupališni pojas. Vanjske površine oblikuju se prvenstveno kroz sadnju visoke i niske vegetacije.

(4) Za potrebe korisnika plaža potrebno je unutar površine plaža ili u neposrednoj blizini planirati dostatne parkirališne površine.

(5) Na kupališno rekreacijskim površinama mogu se graditi prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji s pratećom urbanom opremom.

1.1.5. Gospodarska - komunalna namjena (tržnica)

Članak 9.

(1) Na površinama komunalne namjene – tržnica (K2) planiran je smještaj sadržaja za kvalitetnu opskrbu stanovništva i turista.

(2) Planom se omogućuju zahvati na rekonstrukciji uređenju podne plohe, rekonstrukcije potrebne infrastrukture te postava štandova i manjih montažnih prodajnih kućica, u cilju proširenja ponude u pogledu broja sadržaja.

(3) Na površinama iz stavka (1) ovog članka nije moguća gradnja drugih građevina.

1.1.6. Groblja

Članak 10.

(1) Groblja su površine (oznaka +) na kojima se, osim uređenja ukopnih mjesta, mogu graditi prateći sadržaji koji služe osnovnoj funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane, mrtvačnice i sl.) te potrebna komunalna infrastruktura.

(2) Planom je određena površina za proširenje groblja sv. Jere, dok groblje na brdu sv. Petke ostaje u postojećim gabaritima.

1.2. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA DRUGIH NAMJENA

Članak 11.

Površine drugih namjena navedenih u članku 3. označene su i razgraničene rubnom linijom, bojom i planskim znakom na grafičkom  prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:2000.

1.2.1. Stambena namjena

Članak 12.

(1) Površine stambene namjene (oznaka S) namijenjene su za smještaj građevina prvenstveno namijenjenih za stanovanje. Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna stambena građevina (osnovna građevina).

(2) Stambenom građevinom koja se može graditi na površinama stambene namjene smatra se građevina s najviše četiri stambene jedinice – obiteljska kuća.

(3) Na površinama stambene namjene, uz osnovnu građevinu mogu se graditi:

-	poslovni prostori za obavljanje obrtničkih, uslužnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti koje nisu u koliziji s osnovnom namjenom stanovanja te izuzetno javni i društveni i sportski sadržaji,

-	pomoćne građevine u funkciji stanovanja (garaže, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje, nadstrešnice i sl.).

(4) Poslovni prostori iz stavka (3) ovog članka ne smiju uzrokovati prekomjernu buku, promet, osvjetljenje, zračenje, neugodne mirise i sl. i ni na koji način umanjiti kvalitetu stanovanja na susjednim građevnim česticama, odnosno u naselju. Na granici čestice na kojoj se grade poslovni sadržaji ne smiju biti prekoračene dozvoljene vrijednosti u pogledu buke, mirisa i emisije čestica. Postojeći sadržaji mogu se zadržati, bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

(5) Poslovni prostori mogu se graditi u sklopu stambene (osnovne) građevine na način da ne zauzimaju više od 30% ukupne BRP osnovne građevine ili kao zasebne građevine na građevinskoj čestici stambene namjene površine do najviše 150 m2 BRP-a. Postojeći prateći sadržaji veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja.

(6) Izuzetno, površina poslovnih prostora za smještaj turističkih apartmana i soba – kućna radinost može biti i veća od 30% ukupne BRP osnovne građevine, ali ne veća od 60%. Smještajni kapacitet u kućnoj radinosti mogu se graditi s najvećim dozvoljenim pojedinačnim kapacitetom do 20 kreveta.

(7) Pomoćni prostori na građevnoj čestici stambene građevine-obiteljske kuće grade se u sklopu osnovne građevine, a samo iznimno odvojeno. Ako se pomoćni prostori grade odvojeno površine BRP-a do najviše 20m2.

(8) Javni i društveni i sportski sadržaji mogu se graditi na zasebnoj građevnoj čestici veličine građevne čestice do 2000 m2 prema uvjetima za osnovnu namjenu.

1.2.2. Mješovita namjena

Članak 13.

(1) Na površinama mješovite namjene – M mogu se graditi stambene, gospodarske, pretežno poslovne i ugostiteljsko turističke, javne i društvene, te sportsko rekreacijske građevine. Navedene građevine mogu se graditi kao građevine jedne namjene ili građevine u kojima je zastupljeno više namjena.

(2) Stambene građevine mogu se graditi kao obiteljske kuće ili višestambene građevine. Na jednoj građevinskoj čestici može se graditi samo jedna stambena građevina.

(3) Stambene građevine na površinama mješovite namjene mogu sadržavati i prostore drugih namjena površine do 50% ukupne građevinske bruto površine (GBP).

(4) Na površinama mješovite namjene, na građevnim česticama stambene građevine, uz osnovnu građevinu mogu se graditi:

- poslovni prostori za obavljanje obrtničkih, uslužnih i ugostiteljsko-turističkih djelatnosti koje nisu u koliziji s osnovnom namjenom stanovanja te izuzetno javni i društveni i sportski sadržaji.

- pomoćne građevine u funkciji stanovanja (garaže, drvarnice, spremišta, ljetne kuhinje, nadstrešnice i sl.).

(5) Poslovni prostori iz stavka (4) ovog članka ne smiju uzrokovati prekomjernu buku, promet, osvjetljenje, zračenje, neugodne mirise i sl. i ni na koji način umanjiti kvalitetu stanovanja na susjednim građevnim česticama, odnosno u naselju. Na granici čestice na kojoj se grade poslovni sadržaji ne smiju biti prekoračene dozvoljene vrijednosti u pogledu buke, mirisa i emisije čestica. Postojeći takvi sadržaji mogu se zadržati, bez mogućnosti širenja, s tendencijom prenamjene u namjenu primjerenu stanovanju.

(6) Poslovni prostori mogu se graditi:

- u sklopu stambene (osnovne) građevine na način da ne zauzimaju više od 50% ukupne GBP osnovne građevine ili

- kao zasebne građevine na građevnoj čestici stambene građevine površine do najviše 150 m2 BRP-a. Postojeći prateći sadržaji veći od propisanih mogu se zadržati, ali bez povećavanja.

(7) Pomoćni prostori na građevnoj čestici stambene građevine grade se u sklopu osnovne građevine, a samo iznimno odvojeno na građevnoj čestici obiteljske kuće. Ako se pomoćni prostori grade odvojeno grade se do najviše 20 m2 BRP-a.

(8) Na površinama mješovite namjene na zasebnim građevinskim česticama mogu se uređivati i graditi prostori isključivo za tihe i čiste djelatnosti odnosno one koje ne izazivaju negativne utjecaje na okoliš, i to:

- javne i društvene u funkciji naselja (dječji vrtić, ambulanta, ljekarna, uprava, banka, muzej, policija, vatrogasci i dr.),

- ugostiteljske (isključuju se noćni barovi, disko-barovi i sl.) i ugostiteljsko-turističke sa smještajnim kapacitetima (isključuju se kampovi),

- trgovačke (isključuju se sadržaji koji zahtijevaju velike skladišne prostore i povećani kolni promet),

- obrti i servisi (isključene djelatnosti koje izazivaju buku ili bilo koje zagađenje okoliša),

- uslužne djelatnosti,

- uredski prostori,

- manji sportsko rekreacijski sadržaji do najviše 1000 m2 BRP-a.

(9) Smještajne ugostiteljsko turističke građevine mogu se graditi s najvećim dozvoljenim pojedinačnim kapacitetom do 40 kreveta.

1.2.3. Gospodarska namjena

Članak 14.

(1) Gospodarska namjena razgraničena je na poslovnu i ugostiteljsko-turističku namjenu i  prikazana na grafičkom  prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina. Poslovna namjena planirana je za smještaj komunalnih sadržaja, tržnice (K2) i mješovite, pretežito poslovne namjene (M2).

(2) Planirani sadržaji u okviru tržnice (K2) određeni su u članku 9. ovog Plana.

(3) Na površinama mješovite, pretežito poslovne namjene mogu se graditi poslovne, trgovačke, uslužne, ugostiteljsko turističke i sportsko rekreacijske građevine te prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene.

(4) Sadržaji  iz stavka (3) ovog članka mogu se graditi ukoliko ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje ljudi i okoliš (buka, onečišćenje zraka, neugodni mirisi, vibracije, opasnost od eksplozije i radijacije, povećani promet i sl.

Članak 15.

(1) Na  površinama  gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene planirane su za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina tipa: kamp (T3).

(2) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene uz osnovne građevine ugostiteljsko-turističke namjene (kamp) moguć je smještaj pratećih sadržaja koji upotpunjuju osnovnu namjenu:

- ugostiteljstvo

- trgovina

- usluge

- zabava

- sport

- rekreacija i dječja igrališta

- javni park i ostale zelene površine

- prometne, infrastrukturne i komunalne površine, građevine i uređaji.

(3) Građevine iz stavka (2), smještene na građevnoj čestici ugostiteljsko-turističke namjene kao prateći sadržaji, grade se i uređuju temeljem odredbi za osnovnu namjenu.

Članak 16.

(1) Osim na površinama ugostiteljsko-turističke namjene, smještaj ugostiteljsko-turističkih sadržaja, smještajni kapaciteti i ugostiteljske građevine, moguć je unutar površina stambene i mješovite namjene, sve prema uvjetima za gradnju namjene unutar koje se smještavaju.

(2) Parkirališne potrebe za sadržaje iz prethodnog stavka određuju se prema uvjetima za određivanje minimalnog broja garažnih ili parkirališnih mjesta za ugostiteljsko-turističke građevine/sadržaje.

1.2.4. Sportsko rekreacijska namjena

Članak 17.

(1) Osim javnih površina sportsko rekreacijske namjene-kupalište (oznaka R3) određenih člankom 8. ovih Odredbi, Planom su planirane i površine sportsko rekreacijske namjene određene za smještaj građevina za:

- 	sport s gradnjom (oznaka R1) i

- 	sport bez gradnje (oznaka R2) (površine između D-56 i Rivine jaruge)

(2) Na površinama sportsko rekreacijske namjene – sport s gradnjom (oznaka R1) planirana  je gradnja građevina za različite sportske sadržaje u zatvorenim građevinama. Uz građevine osnovne namjene mogu se uređivati prostori za pomoćne (garderobe, sanitarije, spremišta sportskih rekvizita, teretane i slično) i prateće sadržaje (ugostiteljstvo, trgovina, uslužne djelatnosti i slično).

(3) Na površinama sportsko rekreacijske namjene – sport bez gradnje (oznaka R2) mogu se uređivati otvorena sportska igrališta s ili bez gledališta, te manji prateći i pomoćni prostori. Moguća je gradnja građevina što upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski sadržaji) ukupne površine do 150 m2 BRP/ha cjelovite uređene sportsko rekreacijske površine zone.

(4) Otvorena igrališta iz prethodnog stavka mogu se sezonski natkriti. Prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko rekreacijskih igrališta.

(5) Na površinama sportsko rekreacijske namjene mogu se uređivati javne zelene površine (parkovi i dječja igrališta).

1.2.5. Luka nautičkog turizma

Članak 18.

(1) Površine luke nautičkog turizma (oznaka LNT) određena je za smještaj morskog i s morem neposredno povezanog kopnenog prostora s izgrađenom i neizgrađenom obalom, pontonima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica.

(2) U kopnenom dijelu lučkog područja luke nautičkog turizma planiran je smještaj građevine za upravu marine, sanitarne prostore, garderobe, spremišta, ugostiteljstvo, infrastrukturu i slično.

(3) U akvatoriju je uz postojeće građevine za prihvat plovila planiran i smještaj novih. Sve građevine su pontonskog tipa. Kako se smještajem navedenih građevina ne bi ugrozio arheološki lokalitet (ostaci obalnog zida) prije njihove realizacije potrebno je izvršiti detaljna arheološka istraživanja i pribaviti suglasnost nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

(4) Na kopnenim površinama moguć je smještaj infrastrukturnih građevina za potrebe marine, kao i obavezan smještaj dužobalne šetnice i biciklističke staze kao javne površine koja povezuje Skradin s Prukljanom.

1.2.6. Zaštitne zelene površine

Članak 19.

(1) Zaštitne zelene površine - Zz su negradive površine koje predstavljaju izvoran prirodni ili kultivirani krajobraz i u kojima je moguća isključivo gradnja linijskih infrastrukturnih građevina.

(2) Zaštitne zelene površine oblikovane su radi zaštite okoliša (zaštite reljefa, nestabilne padine, erozija, zaštita od buke, zaštita zraka i druge zaštitne zone) prvenstveno uz infrastrukturne površine i koridore.

(3) Obzirom na značajno povećane potrebe za parkirališnim površinama u turističkoj sezoni na zaštitnim zelenim površinama moguće je formiranje javnih parkirališta.

1.2.7. Površine obrasle šumom

Članak 20.

(1) Površine obrasle šumom - Zš su površine u naravi obrasle šumom, ne nužno kategorizirane kao šumsko zemljište, važne za zaštitu i očuvanje funkcionalno-oblikovnih karakteristika vrijednih krajobraznih i ostalih površina. Granica čestice 64/1 K.O. Skradin je granica razgraničenja između površina obraslih šumom i površina mješovite namjene unutar područja stare gradske jezgre na dijelu na kojem se granica građevinskog područja ne poklapa s granicom navedene mješovite namjene.

(2) Na šumom obraslim površinama nije moguća gradnja kao ni rigolavanje i formiranje terasa. Moguće je uređivanje staza i uz njih postava urbane opreme te gradnja linijske infrastrukture samo ukoliko se time ne narušava integritet područja i pogled na naselje. Za sve zahvate potrebno je ishoditi posebne uvjete nadležnih tijela za zaštitu prirodne i kulturne baštine

(3) Postojeća utvrda Turina na brdu sv. Petke i prostor u neposrednoj blizini planiran je kao vidikovac i prezentacijski centar kulturne baštine ovog područja. Omogućuje se rekonstrukcija utvrde a uređenje prezentacijskog centra i vidikovca moguće je nakon prethodno provedenih arheoloških istraživanja i uz posebne uvjete i suglasnost nadležnog tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

1.2.8. Kultivirane i poljoprivredne površine

Članak 21.

(1) Površine oznake Zp predstavljaju obradive poljoprivredne površine, koje moraju ostati neizgrađene s istim režimom korištenja, jer uz izvorni krajolik čine sastavni dio zaštićene cjeline naselja.

(2) Obradive površine - vrtovi na istočnoj obali uvale Rokovača koje se nalaze na lokaciji arheološkog lokaliteta dozvoljeno je koristiti isključivo na postojeći način korištenja zemljišta (ekstenzivna obrada tla), bez mogućnosti bilo kakve izgradnje.

(3) O eventualnim nalazima prilikom obrade zemljišta vlasnici su dužni obavijestiti nadležnu tijelo za zaštitu kulturne baštine.

1.2.9. Vode i vodna dobra

Članak 22.

(1) Površine pod vodom (oznaka V) su površine potoka i kanala, a održavat će se i uređivati sukladno režimu i propisanoj kvaliteti voda određenoj posebnom propisu.

(2) U neposrednom okolišu površina voda i vodnog dobra treba očuvati postojeće biljne i životinjske vrste.

(3) Na površinama vode i vodnog dobra omogućuje se pristup, drugi lokacijski uvjeti nisu propisani.

(4) Postojeći kanali zadržavaju se uz uvjet održavanja i osiguranja obostranog neizgrađenog zaštitnog prostora te zabranu izgradnje građevina (osim prometno-infrastrukturnih) u tom prostoru. Izuzetno, planirano je formiranje natkrivenog kanala uz postojeći na području od sjeveroistočne granice obuhvata do županijske ceste Ž-6075, dijela postojećeg potoka (dio kč. br. 3346. K.O. Skradin) koji nije u funkciji na način kako je to već izvedeno s dijelom potoka od Ž-6075 do mora.

2. UVJETI SMJEŠTAJA I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA

Članak 23.

(1) Uvjeti smještaja građevina određeni su namjenom površina koja je prikazana na grafičkom  prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“ površinom i oznakom te uvjetima i načinom gradnje koji su prikazani na grafičkom  prikazu 4. „Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje“ granicom i oznakom.

(2) Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje određeni su u skladu s prirodnim i urbanističko-arhitektonskim nasljeđem, lokalnim uvjetima, stupnjem dovršenosti područja te s korištenjem i namjenom prostora. Njima se određuju propozicije za uređenje prostora i lokacijski uvjeti za gradnju. Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje prikazani su na grafičkom prikazu 4. „Oblici korištenja, način i uvjeti gradnje“.

(3) Unutar područja obuhvata u odnosu na namjenu, način korištenja i stupanj dovršenosti razlikuju se:

1. PODRUČJE STARE GRADSKE JEZGRE

2. PODRUČJA STAMBENE NAMJENE

2.1. Dovršena i pretežito dovršena  područja

2.2. Nedovršena područja

3. PODRUČJA CJELOVITIH KOMPLEKSA JEDNE NAMJENE

3.1. Javne i društvene namjene

3.2. Gospodarske namjene

3.2.1. Ugostiteljsko-turističke

3.2.2. Poslovne

3.3. Sportsko rekreacijske namjene

3.3.1. Sport s gradnjom

3.3.2. Sport bez gradnje

3.3.3. Kupalište

3.4. Groblja

4. PODRUČJA ZELENIH I ŠUMOM OBRASLIH POVRŠINA

4.1. Javne zelene površine

4.2. Zaštitne zelene površine

4.3. Površine obrasle šumom

4.4. Kultivirane i poljoprivredne površine

5. PODRUČJA INFRASTRUKTURE

5.1. Kolni, biciklistički i pješački promet

5.2. Promet u mirovanju

5.3. Komunalna infrastruktura

5.4. Lučka područja

5.4.1. Luka otvorena za javni promet

5.4.2. Luka nautičkog turizma

Članak 24.

(1) Prigodom planiranja i projektiranja građevina te odabira pojedinih sadržaja i tehnologija nužno je osigurati Zakonom propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.) te se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima.

(2) Za sve zahvate na kulturnim dobrima i zaštićenim dijelovima prirode primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi i posebni uvjeti i suglasnost nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine.

(3) Izvedba prometnih površina kao i pristup građevinama, mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o prostornim standardima, osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).

(4) Prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevina u zonama zaštićenima kao kulturno dobro ili prirodna vrijednost, ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno rekonstrukcije građevina zaštićenih kao kulturno dobro, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine i za zaštitu prirode.

(5) Postojeći prostori i građevine, čija namjena nije u skladu s Planom mogu se zadržati sve do trenutka privođenja prostora ili građevina planiranoj namjeni.

(6) Kod nove gradnje i rekonstrukcije kojom se povećava građevinska bruto površina (BRP) građevina ili broj samostalnih uporabnih cjelina potrebno je unutar čestice osigurati parkirališna mjesta, a prema normativima iz tablice ovih Odredbi, osim na dijelu stare gradske jezgre za koju se parkirališni prostor može predvidjeti i na drugoj lokaciji.

Članak 25.

(1) U okviru Planom određene visine i katnosti građevine može se izgraditi jedna etaža suterena, koja predstavlja prvu nadzemnu etažu (npr. umjesto P+1 može se izgraditi Su+P itd.).

(2) Ukoliko se građevna čestica nalazi u dvije ili više zona s različitim namjenama i uvjetima gradnje, za istu se primjenjuju namjena i uvjeti gradnje zone u kojoj se nalazi pretežiti (najveći) dio građevne čestice.

(3) U cilju zaštite prirodnih vrijednosti potrebno je sačuvati postojeće visoko drveće.

Članak 26.

(1) Planom je određen minimalni broj garažno parkirališnih mjesta ovisno o vrsti i namjeni građevina i djelatnosti koje se obavljaju u njima, a prema sljedećoj tablici:

| NAMJENA GRAĐEVINE - DJELATNOST | Minimalni broj parkirališnih i/ili garažnih mjesta (PGM) |
| --- | --- |
| stanovanje | 1 na 1 stan |
| privatni smještaj | 1 na 1 turistički apartman/sobu |
| proizvodnja, skladišta i sl. | 6 na 1000m2 BRP odnosno 1 na 3-8 zaposlenih u većoj radnoj smjeni |
| trgovine, banke, pošta, usluge | 40 na 1000m2 BRP |
| uredski prostor | 20 na 1000m2 BRP |
| ostali poslovni sadržaji | 15 na 1000m2 BRP |
| restorani i kavane | 45 na 1000m2 BRP |
| ugostiteljske građevine | 1 na 4-12 sjedećih mjesta, ovisno o lokalnim uvjetima |
| hotele, motele, pansione i sl. | 1 na 3-6 ležaja, u skladu s propisima o vrsti i kat. građevine, te 1 autobusno mjesto na 50 ležaja |
| škole i predškolske ustanove | 1 na jednu učionicu ili dječju grupu |
| ambulante, domove zdravlja, socijalne ustanove | 1 na 4 zaposlena u smjeni |
| višenamjenske dvorane, kina, otvorene pozornice i sl. | 1 na 20 sjedala |
| vjerske građevine | 1 na 5-20 sjedala ovisno o lokalnim uvjetima |
| ostale građevine javne namjene | 1 na 3 zaposlena u smjeni |
| sportske dvorane igrališta s gledalištima | 1 na 20 sjedala, te 1 autobusno mjesto na 500 sjedala |

(2) Prenamjena postojećih PM nije moguća bez adekvatne zamjene. Građevine koje se u skladu s člankom 2., točkom 10. izuzetno mogu graditi bez kolnog pristupa, nemaju obvezu osiguranja PM na čestici. Pri rekonstrukciji građevina potreban broj PM mora se osigurati samo za povećani broj stambenih jedinica (stanova) odnosno drugih sadržaja prema tablici iz prethodnog stavka ovog članka.

(3) Minimalni broj parkirališnih mjesta određuje se u skladu s člankom 26., a ako nije drugačije određeno ovim odredbama, mora biti zadovoljen na čestici na kojoj je planirana izgradnja. Na području stare gradske jezgre u zonama mješovite namjene, iznimno se omogućuje uplata za nedostatna parkirališna mjesta ukoliko se ne mogu osigurati na čestici građevine:

- 	kod prenamjene i rekonstrukcije postojećih građevina i

- 	kod prenamjene i rekonstrukcije postojećih građevina i gradnje novih ili zamjenskih građevina na česticama bez kolnog pristupa.

(4) Iznimno, na području stare gradske jezgre u zonama javne i društvene namjene, potreban broj PM određuje se prema mogućnostima lokacije, uzimajući u obzir vrijednosti i ograničenja u prostoru.

(5) Pri određivanju parkirališnih potreba za građevine ili grupe građevina s različitim sadržajima može se predvidjeti isto parkiralište za različite vrste i namjene građevina, ako se koriste u različito vrijeme.

(6) Za dijelove građevina namijenjenih ugostiteljskim djelatnostima zatvorenog tipa (kantine i sl.) koje se nalaze u sklopu građevina drugih osnovnih namjena, izuzev stambene i stambeno-poslovne, a koriste se istovremeno, propisuju se uvjeti za parkirališta u cijelosti za osnovnu namjenu.

1. PODRUČJE STARE GRADSKE JEZGRE (oznaka 1.)

Članak 27.

(1) Opći uvjeti:

- zaštita i uređivanje prostora visoke kulturno povijesne vrijednosti, zadržavanje postojeće urbane matrice bez uvođenja novih ulica;

- čuvanje primarne namjene, zaštita stanovanja, isključivanje sadržaja koji nisu u skladu s vrijednostima prostora;

- moguća prenamjena postojećih prostora raznih namjena ili prostora koji je izvan funkcije u drugu namjenu; moguća prenamjena cjelovitih zgrada;

- nije moguća prenamjena površina parkirališta, ukoliko se ne osigura adekvatna zamjena

- građevni pravac ulične građevine je postojeći, osim kad se zadržava postojeće kvalitetno zelenilo;

- visine građevine uskladiti s prevladavajućim visinama okolnih građevina i lokalnim uvjetima, najveći koeficijent izgrađenost - kig je postojeći;

- pristup česticama nije moguć izravno s državne ceste D-56, izuzetno se kod rekonstrukcije može zadržati postojeći pristup s državne ceste;

- za sve zahvate određuju se posebni uvjeti i suglasnost nadležnog tijela zaštite kulturne baštine.

- minimalni broj parkirališnih mjesta (PM) može se smjestiti na zasebnoj građevnoj čestici u neposrednoj blizini odnosno u radijusu od najviše 500 metara uz uvjet da se u aktu za građenje građevine uz oznaku katastarske čestice na kojoj se gradi građevina navede i katastarska čestica na kojoj se osiguravaju površine za parkirališna mjesta, a sve katastarske čestice i građevine predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno, o čemu nadležni sud po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi za svaku katastarsku česticu stavlja zabilježbu;

- ne dozvoljava se širenje površina parkirališnih mjesta na ostale javne površine;

- građevine koje se izuzetno mogu graditi bez kolnog pristupa nemaju obvezu osiguranja PM na čestici.

(2) Detaljni uvjeti uređenja u području stare gradske jezgre određeni su za gradnju unutar površina:

- javne i društvene namjene

- mješovite namjene

- stambene namjene

- zelenih i infrastrukturnih površina.

Članak 28.

(1) U području stare gradske jezgre su građevine javnih i društvenih namjene:

- građevine javne i upravne namjene  – D1 (gradska uprava, banka, pošta, razne udruge, i sl. te jaslice i dječji vrtić za koje je planirano preseljenje u zonu javne i društvene namjene unutar koje je smještena osnovna škola),

- građevine zdravstvene i socijalne namjene  – D3 (ambulanta),

- građevine civilne zaštite – D6 (vatrogasni dom),

- građevine kulturne namjene  – D7 (knjižnica, čitaonica, muzej, galerija, kino, prezentacijski centar),

- građevine vjerske namjene – D8.

(2) Unutar građevina iz prethodnog stavka moguć je smještaj i drugih sadržaja javne i društvene namjene.

(3) Na površinama javne i društvene namjene iz stavka (1) oznake D1, D3, D7 i D8, osim na neizgrađenom prostoru (D7) uz ostatke gradskog bedema (kč. br. 1/2, 4/1 i *14 K.O. Skradin) nije planirana nova gradnja.

(4) Planom je, u cilju održavanja, zaštite i funkcionalnog korištenja građevina, određena mogućnost rekonstrukcije postojećih građevina javne i društvene namjene iz prethodnog stavka. Uvjete rekonstrukcije odredit će nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine.

(5) Na neizgrađenoj površini javne i društvene namjene, kulturne namjene iz stavka (3) ovog članka uz ostatke gradskog bedema, južno od župne crkve, planiran je smještaj ljetne pozornice uz dopuštenje i temeljem propozicija nadležne institucije za zaštitu kulturne baštine. Smještaj pozornice određuje se prema slijedećim uvjetima:

- 	potrebna oprema mora biti pokretna, montažna, a uređenje prostora ne smije ni u kom slučaju ugroziti postojeći bedem.

- 	najmanja udaljenost od susjednih čestica ne manja od 3,0 m;

-	najveća visina građevine do 6,0 m; iznimno, visine dijelova opreme (rasvjeta, razglas), mogu biti veće od propisanog;

-	osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine 3,0 m;

-	parkirališne potrebe zadovoljavaju se na javnom parkiralištu;

-	do uređenja prostora za smještaj otvorene pozornice prostor se koristi kao parkiralište.

(6) Na površinama javne i društvene namjene, za građevine vatrogasne namjene (D6) određuju se sljedeći uvjeti:

- moguća je dogradnja i rekonstrukcija građevina;

- na jednoj građevnoj čestici moguće je smjestiti jednu građevinu javnih djelatnosti, a uz nju pomoćne građevine

- minimalna površina građevinske čestice Pmin = postojeća površina

- najveći koeficijent izgrađenosti kig = 0,6

- najveći koeficijent iskoristivosti kis = 1,2

- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = 2,

- najveća dozvoljena visina Vmax = 8 m; iznimno, ukoliko je zbog posebnosti planiranog sadržaja potrebno, dijelovi građevine mogu biti veće visine od propisane;

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK = 14,5 m,

- najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica ne manja od 3,0 m; pri rekonstrukciji minimalna udaljenost građevine od susjednih građevinskih čestica je postojeća, a od regulacijskog pravca 5,0 m;

- najveća etažna visina građevina iznosi prizemlje i kat (E=Pr+1) uz mogućnost izgradnje podruma;

- građevina ili građevna čestica ima osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 3,0 m.

Članak 29.

(1) Na površinama mješovite namjene unutar područja stare gradske jezgre određeni su sljedeći uvjeti uređenja i gradnje:

- rekonstrukcija postojećih građevina, interpolacija i gradnja zamjenskih ugrađenih, poluugrađenih i samostojećih građevina;

- zadržavanje postojeće parcelacije, izuzetno moguće formiranje nove prema uvjetima nadležnog tijela zaštite;

- na jednoj građevnoj čestici može se graditi jedna glavna stambena, stambeno-poslovna ili poslovna građevina i uz nju pomoćna građevina koja s osnovnom građevinom čini oblikovnu i funkcionalnu cjelinu;

- minimalna površina građevinske čestice Pmin je postojeća površina;

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig je 0,8; kod rekonstrukcije i zamjene građevine novom građevinom postojeći koeficijent izgrađenosti veći od dozvoljenog može se zadržati;

- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža je tri nadzemne etaže; kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine postojeći broj etaža veći od dozvoljenih se može zadržati;

- najveća dozvoljena visina gradnje Vmax i VUK je određena je visinom postojećih građevina i brojem dozvoljenih etaža;

- najmanja udaljenosti građevine od međe susjednih građevinskih čestica je 2,0 metra; kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine postojeće udaljenosti manje od propisanih mogu se zadržati;

- najmanja udaljenost od regulacijskog pravca određena je postojećom izgradnjom, odnosno pretežitim građevinskim pravcem;

- minimalno 20% površine čestice mora biti ozelenjeno; kod rekonstrukcije i zamjene građevine novom građevinom postojeće ozelenjene površine manje od određenih mogu se zadržati;

- u stambeno-poslovnom građevinama smještaj poslovnih (uključivo i recepcije za smještajne kapacitete za turističke apartmane), trgovačkih, ugostiteljskih, uslužnih i sličnih sadržaja planira se u nižim etažama (podrum, suteren, prizemlje), a stambenih na višim etažama;

- postojeći sadržaji u prizemljima građevina (trgovine, ugostiteljstvo, poslovni prostori za pružanje usluga i slično) ne mogu se prenamijeniti u smještajne kapacitete i turističke apartmane;

- prenamjena pomoćnih građevina u poslovnu ili drugu namjenu određenih kategorija u skladu s uvjetima Plana;

- maksimalno očuvanje postojećih javnih površina, zaštita kvalitetnih pojedinačnih stabala i posebno zaštita zelenih površina:

- prilaz građevinskoj čestici za stambenu namjenu prema lokalnim uvjetima, za ostalo minimalno pristupni put 3,0 metara širine.

(2) Opći uvjeti iz članka 27. i detaljni uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju za sve građevine koje se mogu graditi  unutar mješovite namjene.

Članak 30.

(1) Na površinama stambene namjene u području stare gradske jezgre određeni su sljedeći uvjeti:

- nova gradnja, interpolacija, rekonstrukcija te zamjena postojećih građevina novom građevinom;

- gradnja samostojećih građevina, a gradnja poluugrađenih i ugrađenih građevina samo kao nastavak započete gradnje ili kod zamjene postojećih građevina;

- najmanja površina građevinske čestice za novu gradnju Pmin = 240 m2, kod interpolacije, rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine postojeće površine građevnih čestica manje od određenih za novu gradnju mogu se zadržati

- najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi:

  - 0,3 za samostojeće,

  - 0,35 za poluugrađene građevine, te

  - 0,5 za ugrađene građevine;

  - izuzetno kod rekonstrukcije i zamjene postojeće građevina novom građevinom postojeći koeficijent izgrađenosti veći od određenog može se zadržati bez povećavanja;

- najveći koeficijent iskoristivosti kis = 0,9; izuzetno kod rekonstrukcije i zamjene postojeće građevina novom građevinom postojeći koeficijent iskoristivosti veći od određenog može se zadržati bez povećavanja;

- najveći broj nadzemnih etaža EN = 3 uz mogućnost gradnje podzemnih etaža (Po+Pr+2);

- najveća dozvoljena visina Vmax = 10 m, najveća dozvoljena ukupna visina VUK = 13,5 m, izuzetno kod rekonstrukcije i interpolacije građevina broj etaža i dozvoljena visina mogu biti i veći, ukoliko su susjedne postojeće građevine veće visine;

- minimalna udaljenost građevine od susjednih građevinskih čestica je 3,0 m; izuzetno kod rekonstrukcije i zamjene postojeće građevina novom građevinom može se zadržati postojeća udaljenost od granica susjednih čestica;

- kod interpolacije, ukoliko su građevine na susjednim česticama udaljene manje od propisanih, minimalna udaljenost građevine od susjednih građevinskih čestica može biti manja ali ne manja od 1,0 metra; udaljenost građevine od susjedne građevinske čestica određuje se prema udaljenosti građevine na susjednoj čestici od granice građevne čestice;

- na dijelovima građevine udaljenim manje od 1,0 metra od granice susjedne građevne čestice ne mogu se izvoditi otvori;

- minimalna udaljenost građevine od regulacijskog pravca je 5,0 m, izuzetno kod interpolacije udaljenost se utvrđuje u skladu s pretežitim građevinskim pravcem susjednih čestica;

- minimalno 30% površine čestice mora biti ozelenjeno, iznimno kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine može se zadržati postojeći udio ozelenjenih površina;

- građevna čestica treba imati prilazni put najmanje širine 3,0, izuzetno prilikom interpolacije ili rekonstrukcije građevina pristupni put može biti širine 2,5 m;

- minimalni broj parkirališnih mjesta određuje se sukladno s člankom 26.

(2) Opći uvjeti iz članka 27. i detaljni uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju se za sve građevine koje se mogu graditi unutar stambene namjene.

Članak 31.

Na površinama infrastrukturne namjene unutar područja stare gradske jezgre određuju se sljedeći uvjeti:

- prenamjena postojećih PM nije moguća bez adekvatne zamjene

- moguće je ozelenjivanje površina parkirališta visokim ili niskim raslinjem

- rub čestice parkirališta moguće je ograditi zidom do 0,5 m.

2. PODRUČJA STAMBENE NAMJENE (oznaka 2.)

2.1. Dovršena i pretežito dovršena područja stambene namjene (oznaka 2.1.)

Članak 32.

(1) Za uređenje površine unutar dovršenih i pretežito dovršenih područja određeni su sljedeći uvjeti:

- nova gradnja, interpolacija, rekonstrukcija te zamjena postojećih građevina novom građevinom;

- gradnja samostojećih i poluugrađenih (dvojnih) građevina;

- minimalna površina građevinske čestice Pmin iznosi:

  - za samostojeće prizemne građevine 240 m2, a za katne 400 m2;

  - za dvojne (poluugrađene) prizemne građevine 200 m2, a za katne 250 m2;

  - izuzetno kod rekonstrukcije,  interpolacije i gradnje zamjenske građevine postojeće površine građevinskih čestica manje do 20% od propisanih veličina mogu se zadržati;

- najmanja dimenzija građevinske čestice (širina x dubina) iznosi:

  - za samostojeće prizemne građevine 12x20 m, a za katne 16x 25 m;

  - za dvojne (poluugrađene) prizemne građevine 10x20, a za katne 10x25 m;

- najveća površina građevinske čestice iznosi:

  - za samostojeće građevine 1100 m2,

  - za dvojne (poluugrađene) građevine 420 m2 širine do 16 m;

- najveći koeficijent izgrađenosti kig = 0,3; izuzetno kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine postojeći koeficijent izgrađenosti veći do 20% od propisanog može se zadržati;

- najveći koeficijent iskoristivosti kis = 0,9; izuzetno kod rekonstrukcije i gradnje zamjenske građevine postojeći koeficijent iskoristivosti veći do 20% od propisanog može se zadržati;

- najveći broj nadzemnih etaža EN = 3 uz mogućnost gradnje podzemnih etaža (Po+Pr+2);  izuzetno kod rekonstrukcije postojeći broj nadzemnih etaža veći od propisanog može se zadržati;

- najveća dozvoljena visina Vmax = 10 m; izuzetno kod rekonstrukcije postojeća visina veća od propisane može se zadržati;

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK = 13,5 m; izuzetno kod rekonstrukcije postojeća ukupna visina veća od propisane može se zadržati;

- minimalna udaljenost građevina od ruba susjednih čestica od 3,0 m; izuzetno kod rekonstrukcije postojeća udaljenost manja od propisane može se zadržati;

- minimalna udaljenost od regulacijskog pravca je 5,0 m; izuzetno kod rekonstrukcije i interpolacije postojeća udaljenost manja od propisane može se zadržati ukoliko smještaj građevine slijedi pretežiti građevinski pravac;

- minimalno 30% površine čestice mora biti ozelenjeno; izuzetno kod rekonstrukcije postojeća površina zelenila manja od propisane može se zadržati;

- 1PM/1 stan za stambenu namjenu; prenamjena postojećih PM nije moguća bez adekvatne zamjene; pri rekonstrukciji građevina potreban broj PM potrebno je osigurati samo za povećani broj stambenih jedinica (stanova, apartmana) odnosno drugih sadržaja;

- na zahvate na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi;

- garažu treba predvidjeti u sklopu građevine, iznimno kod nagnutih terena garaža se može postaviti u sklopu ogradnog uličnog zida do granice susjedne čestice na način da ne ometa kolni promet,

- oblikovanje mora slijediti tradicionalni način građenja uz uporabu uobičajenih materijala (kamen, žbuka, kupa kanalica i sl.),

- krov kosi, dvovodni ili viševodni,

- slobodni dio čestice, potporne zidove, terase i sl. urediti na način da se ne naruši izgled naselja, da isti prate nagib terena i da se ne promijeni otjecanje vode na štetu susjednih zemljišta,

- odvodnja otpadnih voda, do izgradnje kanalizacijskog sustava prema Planu, se rješava na čestici izgradnjom vodonepropusne septičke jame na udaljenosti najmanje 1,0 m od granice susjedne čestice,

- građevine treba temeljiti na zdravom vapnencu (πdop = 300 400 kPa) ili laporu (πdop = 200-300 kPa), izbjegavati lociranje građevina u rasjednim zonama ili na kontaktu vapnenca i lapora,

- u predjelu istočno od Rivine jaruge (Dedinje-Bešići-Karlove kuće), tlo je breča nejednolikog sastava i karakteristika (πdop-100-200 kPa), pa nije pogodno za preuzimanje većih opterećenja.

(2) Detaljni uvjeti iz prethodnog stavka primjenjuju za sve građevine koje se mogu graditi  unutar stambene namjene.

2.2. Nedovršena područja stambene namjene (oznaka 2.2)

Članak 33.

(1) Za uređenje površina unutar nedovršenih područja stambene namjene određeni su sljedeći uvjeti:

- gradnja jednoobiteljskih ili višeobiteljskih stambenih građevina, rekonstrukcija i interpolacija;

- gradnja samostojećih i dvojnih građevina;

- minimalna površina građevinske čestice Pmin iznosi:

  - za samostojeće prizemne građevine 240 m2, a za katne 300 400 m2;

  - za dvojne (poluugrađene) prizemne građevine 200 m2, a za katne 250 m2;

- najmanja dimenzija građevinske čestice (širina x dubina) iznosi:

  - za samostojeće prizemne građevine 12x20 m, a za katne 16x 25 m;

  - za dvojne (poluugrađene) prizemne građevine 10x20, a za katne 10x25 m;

- najveća površina građevinske čestice iznosi:

  - za samostojeće građevine 1100 m2,

  - za dvojne (poluugrađene) građevine 420 m2 širine do 16 m;

- najveći koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,3;

- najmanji koeficijent izgrađenosti kig iznosi 0,1;

- najveći koeficijent iskoristivosti kis = 0,9;

- najveći broj nadzemnih etaža EN = 3 uz mogućnost gradnje podzemnih etaža (Po+Pr+2),

- najveća dozvoljena visina Vmax = 10 m;

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK = 13,5 m;

- minimalna udaljenost građevina od ruba susjednih čestica od 3,0 m, a od prometne površine 5,0 m;

- minimalno 30% površine čestice mora biti ozelenjeno;

- 1PM/1 stan za stambenu namjenu, a za ostale sadržaje prema članku 26.;

- prenamjena postojećih PM nije moguća bez adekvatne zamjene;

- pri rekonstrukciji građevina potreban broj PM osigurati samo za povećani broj stambenih jedinica (stanova) odnosno drugih sadržaja.

(2) Na zahvate unutar prostora zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin i područja ekološke mreže i značajnog krajobraza primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi.

3. PODRUČJA CJELOVITIH KOMPLEKSA JEDNE NAMJENE (oznaka 3.)

Članak 34.

(1) Područja cjelovitih kompleksa jedne namjene obuhvaćaju područja:

3.1. Javna i društvena

3.2. Gospodarska

3.2.1. Ugostiteljsko-turistička

3.2.2. Poslovna

3.3. Sportsko rekreacijska

3.3.1. Sport s gradnjom

3.3.2. Sport bez gradnje

3.3.3. Kupalište

3.4. Groblja

(2) Opći uvjeti:

- zaštita i uređenje kompleksa i uređenih javnih i zelenih površina;

- očuvanje izvornog oblikovanja, arhitektonski vrijednih građevina, karakterističnih vizura, elemenata identiteta, tipologije i oblikovanja građevina;

- gradnja samostojećih građevina;

- mogućnost gradnje više građevina na jednoj građevinskoj čestici;

- minimalna udaljenost od ruba građevinske čestice je 5,0 metara, kod rekonstrukcije postojeće manje udaljenosti mogu se zadržati bez smanjivanja;

- građevna čestica mora imati osiguran najmanje jedan neposredan kolni prilaz širine ne manje od 5,5 m;

- obavezni broj PM na građevinskoj čestici prema članku 26. ovih odredbi;

- otpadne vode koje se odvode u kanalizacijski sustav naselja trebaju dovesti na razinu otpadnih voda kućanstava;

- na čestici osigurati zatvoreni prostor za privremeno prikupljanje otpada nastalog uporabom građevine do njegovog odvoženja na odlagalište;

- opći i detaljni uvjeti za određenu namjenu primjenjuju se i na gradnju građevina svih pratećih sadržaja čiji je smještaj moguć u toj namjeni.

(3) Na zahvate unutar prostora zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin i područja ekološke mreže i značajnog krajobraza primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi.

Članak 35.

U sklopu područja javne i društvene namjene (oznaka 3.1.) koje je planirano za smještaj vrtića i škole (D4 i D5) te sportske dvorane koja će biti i u funkcije škole, određeni su sljedeći uvjeti:

- uređenje i rekonstrukcija postojećih i gradnja novih građevina za odgoj i obrazovanje - dječjeg vrtića i jaslica i osnovne škole s pratećim sadržajima; nova gradnja ne može se planirati u zaštitnom pojasu vodotoka označenom na grafičkim prikazima 2. „Infrastrukturni sustavi“ i 3. „Uvjeti uređenja, korištenja i zaštite prostora“

- najmanja površina čestice Pmin iznosi 1.000 m2, a najveća površina čestice iznosi 7.800 m2;

- najveći koeficijent izgrađenosti kig = 0,4;

- najveći koeficijent iskoristivosti kis = 0,8;

- najveći broj nadzemnih etaža EN = 2, mogućnost gradnje podzemnih etaža;

- najveća dozvoljena visina Vmax = 10 m; najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 14,5 m;

- mogućnost uređenja otvorenih sportskih terena i igrališta;

- program rekonstrukcije, gradnje građevina i uređenja okoliša mora biti sukladan posebnim propisima i normativima te sadržavati elemente pristupačnosti, prometa u mirovanju, zelenih površina;

- najmanje 30% građevne čestice mora biti uređeno kao zelenilo (park ili prirodno zelenilo);

- neizgrađeni dio čestice mora biti hortikulturno uređen;

- kolni pristup je sa županijske ceste Ž-6075;

- obavezni broj PM na građevinskoj čestici prema članku 26. ovih odredbi;

- prilikom projektiranja novih građevina na čestici, treba uzeti u obzir da je u ovom predjelu tlo slabije nosivosti πdop = 80-120 kPa; obvezno je stoga provođenje prethodnih detaljnih geotehničkih istražnih radova.

Članak 36.

(1) U sklopu područja cjelovitih kompleksa jedne namjene, gospodarska namjena razgraničena je na područja:

- ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka 3.2.1.) i

- poslovne namjene (oznaka 3.2.2.).

(2) Za uređenje područja ugostiteljsko - turističke namjene (oznaka 3.2.1.) za smještaj kampa ili auto-kampa (T3) određeni su sljedeći uvjeti:

- uređenje prostora za smještajne jedinice tipa šator, kamper, kamp prikolica; ne mogu se postavljati jedinice tipa mobil home; mogućnost uređenja otvorenih sportskih terena i igrališta;

- smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na čvrsti način;

- gradnja građevina za smještaj pratećih sadržaja (uprava, sanitarije, ugostiteljstvo, trgovina, usluge, zabava i sl.);

- smještajne jedinice i građevine pratećih sadržaja ne mogu se planirati u zaštitnom pojasu vodotoka;

- najmanja površina građevinske čestice iznosi Pmin=3.000 m2, a najveća Pmax = površina zone (9.100 m2);

- kapacitet zone određuje se prema standardu 120 kreveta/ha;

- proračunska površina jedne smještajne jedinice (3 kreveta) = 50-120 m2;

- najmanje 40% od površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelenilo; pri uređenju zadržati kvalitetnu zatečenu prirodnu vegetaciju;

- kolni pristup zone planiran je preko pristupne ceste minimalne širine kolnika 5,5, metara koja se priključuje na planirano križanje na državnoj cesti D-56; do izgradnje križanja kolni pristup s navedene prometnice se ostvaruje sukladno posebnim uvjetima nadležnog tijela;

- obavezni broj PM na građevinskoj čestici prema članku 26.;

- gradnja građevina za smještaj pratećih sadržaja (uprava, sanitarije, ugostiteljstvo, trgovina, usluge, zabava i sl.) prema sljedećim uvjetima:

  - najveći koeficijent izgrađenosti kig = 0,05

  - najveći koeficijent iskoristivosti kis = 0,05

  - najveći broj nadzemnih etaža EN = 1

  - najveća dozvoljena visina Vmax= 4,0 m

  - najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 6,0 m

  - najmanja udaljenost smještajnih jedinica od ruba građevinske čestice je 5,0 metra, od regulacijskog pravca državne ceste je 25,0 m, a ostalih prometnica 10,0 metara

  - najmanja udaljenost građevine pratećih sadržaja od ruba građevinske čestice je 5,0 metara;

  - najmanja udaljenost građevine pratećih sadržaja od regulacijskog pravca državne ceste je 30,0 m, a ostalih prometnica 5,0 metara

  - smještajne jedinice i građevine pratećih sadržaja ne mogu se planirati u zaštitnom pojasu vodotoka

Članak 37.

(1) U sklopu područja gospodarske – poslovne namjene (oznaka 3.2.2.), određeni su detaljni uvjeti smještaja unutar komunalne namjene (K2) – tržnice i mješovite, pretežito poslovne namjene (M2).

(2) U sklopu područja komunalne namjene (K2) - tržnice određeni su sljedeći uvjet uređenja:

- postava montažnih pomičnih štandova i kioska za prodaju;

- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = 1;

- najveća dozvoljena visina Vmax = 2,6 m;

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK = 3,5 m;

- smještaj objekata na građevnoj čestici treba, ovisno o namjeni, omogućiti neometan kolni i pješački pristup, manevriranje vozila i organizaciju protupožarnih pristupa;

- objekte je potrebno udaljiti od kolnika minimalno 2 metra.

(3) U sklopu područja mješovite, pretežito poslovne namjene određuju se sljedeći uvjeti gradnje i/ili rekonstrukcija građevina:

- gradnja građevina jedne namjene ili građevine u kojima je zastupljeno više namjena; prateći sadržaji mogu se graditi u sklopu osnovne građevine ili kao zasebne građevine na građevnoj čestici osnovne građevine;

- na jednoj građevinskoj čestici može se graditi više građevina;

- najmanja površina čestice Pmin = postojeća, a najveća površina čestice Pmax = površina zone;

- najmanja udaljenost građevina od granica susjednih čestica i čestica prometnih površina iznosi 5,0 m; pri rekonstrukciji i gradnji zamjenske građevine postojeće udaljenosti manje od određenih, osim udaljenosti prema prometnicama, mogu se zadržati bez smanjivanja;

- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = postojeći;

- najveća dozvoljena visina Vmax i ukupna visina VUK= postojeća;

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig = 0,4; postojeći koeficijent izgrađenosti veći od određenog može se zadržati bez povećavanja;

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis = postojeći, izuzetno za  kč. br *596 K.o. Skradin koeficijent iskoristivosti kis= 0,4;

- kod oblikovanja građevina primijeniti načela suvremenog oblikovanja;

- najmanje 1 PM na 4 zaposlena u smjeni i najmanje 1 PM na 4 korisnika usluga;

- najveći dozvoljeni kapacitet je 80 kreveta;

- pristup čestici je postojeći pristup koji se u slučaju potrebe rekonstruira sukladno posebnom propisu i zahtjevima nadležnog tijela.

Članak 38.

U sklopu područja cjelovitih kompleksa jedne namjene sportsko rekreacijska namjena razgraničena je na područja:

- sport s gradnjom (oznaka 3.3.1),

- sport bez gradnje (oznaka 3.3.2) i

- kupališno rekreacijska namjena (oznaka 3.3.3).

Članak 39.

U sklopu područja sport s gradnjom (oznaka 3.3.1.), smještenim uz Malu Jarugu (Hangar), određuju se sljedeći uvjeti:

- gradnja građevina za smještaj sadržaja vezanih za veslački sport i potrebnih pratećih sadržaja prema slijedećim uvjetima:

- najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig = 0,3

- najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis = 0,3

- najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = 1

- najveća dozvoljena visina Vmax = 4,5 m

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 7,0 m

- prateći sadržaji kao što su sanitarije, garderobe, teretane, fitness, manji ugostiteljski i trgovački sadržaj i sl. grade se unutar osnovne građevine;

- najmanje 20% građevne čestice mora biti uređeno kao zelenilo;

- pojas uz koridor ceste ozeleniti drvoredom ili živicom; uz obalnu šetnicu planirati drvored i pojas uređenog zelenila od niskog grmolikog autohtonog raslinja (oleandar, ružmarin, lavanda i dr.);

- kolni pristup čestici je iz Šibenske ulice;

- najmanje 1 PM na 4 zaposlena u smjeni i najmanje 1 PM na 4 korisnika usluga;

- moguća korekcija obalne crte uz obavezni smještaj obalne šetnice minimalne širine  3,0 metra,

- uređenje dijela obale prema Maloj Jaruzi za spuštanje veslačkih brodica u more, po potrebi se u tu svrhu omogućuje smještaj pontona;

- mogućnost postave urbane opreme i mjestimična postava pergola za zaštitu od sunca;

- za glavni pješački pristup u zonu preporučuje se uređenje trga uz Šibensku ulicu; uređenje pješačkih površina i trga planirati korištenjem prirodnih ili betonskih kamenih ploča; mogućnost manje denivelacije, ali uz obvezno osiguranje mogućnosti nesmetanog pristupa osobama smanjene pokretljivosti.

Članak 40.

U sklopu područja sport bez gradnje (oznaka 3.3.2.) određuju se sljedeći uvjeti:

- uređenje otvorenih igrališta s ili bez gledališta, te manji prateći i pomoćni koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni (garderobe, sanitarije, manji trgovački i ugostiteljski sadržaji i sl.);

- ukupna površina pratećih i pomoćnih ne veća od 300 m2 BRP/ha cjelovite uređene sportsko rekreacijske površine zone;

- uvjeti gradnje pratećih sadržaja:

  - najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = 1;

  - najveća dozvoljena visina Vmax = 3 m;

  - najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 4,5 m;

  - najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti kig = 0,02;

  - najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti kis = 0,02;

- za igrališta s gledalištem potrebno je osigurati najmanje 1 PM na 20 sjedala te 1 autobusno mjesto na 500 sjedala;

- otvoreni sportski tereni sezonski se mogu natkriti;

- prateći se sadržaji mogu graditi istodobno ili nakon uređenja otvorenih sportsko -rekreacijskih igrališta.

Članak 41.

U sklopu područja kupališno rekreacijske namjene (oznaka 3.3.3.) određuju se sljedeći uvjeti:

- u sklopu uređenja plaže uređuju se sunčališta, prilazi u more, pješačke površine (putevi i trgovi), otvorene pozornice, dječja i rekreacijska igrališta, odnosno manji otvoreni sportski tereni (npr. odbojka na pijesku i sl.), prostor za pedaline i slična plovila za razonodu kupača, te plažni objekti za smještaj pratećih sadržaja

- smještaj pratećih sadržaja: sanitarija, garderoba, uprave, spasilačke službe, spremišta, ugostiteljskih, trgovačkih, zabavnih i sličnih sadržaja planira se u jednoj ili više povezanih plažnih građevina prema sljedećim uvjetima:

  - gradnja više pojedinačnih volumena međusobno povezanih, smještenih u sjeverozapadnom dijelu zone uz državnu cestu i Rivinu jarugu izvan koridora državne ceste (20 m), odnosno vodotoka i kupališnog pojasa širine 25 metara mjereno od obalne crte;

  - ukupna BRP do 150 m2;

  - najveći dozvoljeni broj nadzemnih etaža EN = 1;

  - najveća dozvoljena visina Vmax = 3 m;

  - najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 4,5 m;

  - oblikovanje građevina mora biti nenametljivo,

  - gradnja natkrivenih terasa i postava pergola na površinama ne većim od 300 m2

- kolni pristup s državne ceste, pješački i biciklistički pristup novo planiranom pješačkom prometnicom i biciklističkom stazom uz državnu cestu;

- najmanje 30 PM, parkirališna mjesta formirati u neposrednoj blizini prometnice, a u oblikovanju koristiti travnate opločnike i visoko drveće;

- uz Rivinu Jarugu osigurati odgovarajući zaštitni prostor sukladno uvjetima nadležnog tijela;

- unutarnji dio površine zone ozeleniti i urediti kao perivoj sa šljunčanim/kamenim stazama i potrebnom urbanom opremom;

- postojeći drvored uz cestu sačuvati i dopuniti;

- ovoj kopnenoj površini pripada i odgovarajući dio akvatorija (2,0 ha).

4. PODRUČJA ZELENIH I ŠUMOM OBRASLIH POVRŠINA (oznaka 4.)

Članak 42.

(1) U sklopu područja zelenih i šumom obraslih površina razgraničena su područja:

- javni park (oznaka 4.1.),

- zaštitne zelene površine (oznaka 4.2)

- površine obrasle šumom (oznaka 4.3) te

- kultivirane i poljoprivredne površine (oznaka 4.4).

(2) Unutar područja zelenih i šumom obraslih površina (oznaka 4.) moguć je smještaj linijske infrastrukture te uređenje i održavanje puteva sukladno odredbama ovog Plana.

(3) Na zahvate unutar prostora zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin i područja ekološke mreže i značajnog krajobraza primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi.

Članak 43.

(1) Za površine javnog parka (oznaka 4.1.), postojeći park unutar područja zelenih i šumom obraslih površina određuju se sljedeći uvjeti uređenja:

- javne parkovne površine hortikulturno urediti na način da se postojeće kvalitetno zelenilo i drvoredi sačuvaju, te uz njega sadi novo; zadržavanje izvorne strukture uređenja;

- park oblikovati sukladno prirodnim obilježjima prostora i kontaktnim namjenama; pri uređenju parka potrebno je očuvati prirodnu vegetaciju uklopljenu u strukturu antropogenog krajobraza;

- uređenje staza; zamjena i nadopuna postojeće urbane opreme, signalizacije i javne rasvjete, održavanje i uređenje spomenika,

- nije moguća gradnja ispod parkovnih površina;

- nije moguće formiranje parking mjesta;

- unutar parkovne površine moguća je izgradnja dječjeg igrališta s potrebnom opremom;

- gradnja i oprema parka uvjetovana je realizacijom planirane parkovne površine u cjelini;

- pristup parkovnoj površini je sa zapadne, sjeverne i južne strane;

- osigurati pješački pristup do Male jaruge, namijenjena za privez brodica domicilnog stanovništva.

(2) Za zaštitne zelene površine (oznaka 4.2) unutar područja i šumom zelenih površina koje predstavljaju površine zaštitnog zelenila uz prometnice određeni su sljedeći uvjeti:

- formiranje novog i uređenje postojećeg zaštitnog zelenila;

- uz gradske ceste je moguće u ovoj zoni formirati parking mjesta s visokim zelenilom najmanje na svaka četiri parking mjesta izvedenim od travnatih opločnika;

- unutar ovih površina moguće je u vrijeme povećanih zahtjeva (turistička sezona) formiranje privremenih parkirališta većeg kapaciteta;

- na ulazu u grad i glavnim gradskim prometnicama moguće je detaljnije uređenje i ukrašavanje zelenih površina;

- u zoni se dozvoljava postavljanje urbane opreme na strani nogostupa.

(3) Za površine obrasle šumom (oznaka 4.3) unutar područja zelenih i šumom obraslih površina koje predstavljaju prirodni negradivi krajolik određeni su sljedeći uvjeti:

- održavanje i zaštita zelenih površina poštujući njihova oblikovna i/ili prirodna obilježja;

- uređenje autohtonim raslinjem ovisno o poziciji i dosadašnjoj namjeni;

- obnova, održavanje, njegovanje i zaštita kultiviranih i prirodnih površina;

- održavanje staza i putova te uređenje novih u funkciji korištenja prostora za šetnju i rekreaciju;

- mogućnost postave rasvjete, urbane opreme uz staze i puteve te putokaza;

- mogućnost uređenja ostataka kule Turina, te smještaj prezentacijskog, vidikovca, sanitarija i sl. nakon prethodno provedenih arheoloških istraživanja i uz posebne uvjete i suglasnost nadležnog tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine;

- na zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode i na kulturnim dobrima u ovom prostoru primjenjuju se i odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti.

(4) Za kultivirane i poljoprivredne površine (oznaka 4.4) unutar područja zelenih i šumom obraslih površina koje predstavljaju negradive površine polja i vrtova određuju se sljedeći uvjeti:

- zadržati u postojećem režimu korištenja bez mogućnosti ikakve gradnje,

- poticati održavanje i njegovanje tradicionalno kultiviranog krajobraza (tradicionalno obrađivani voćnjaci, povrtnjaci i vrtovi);

- obnavljanje i održavanje postojećih poljoprivrednih površina,

- održavanje staza i putova te uređenje novih u funkciji korištenja kultiviranih poljoprivrednih površina te za šetnju i rekreaciju;

- formiranje novih poljoprivrednih površina poštujući oblikovna obilježja i mjerilo okolnog prostora;

- iznimno, postojeće stambene građevine mogu se zadržati bez mogućnosti povećanja gabarita.

5. PODRUČJA INFRASTRUKTURE

Članak 44.

(1) Područja infrastrukture razgraničena su na područja:

- površine za kolni, biciklistički i pješački te promet u mirovanju

- površine za pomorski promet (kopnene i morske površine)

- površine komunalne infrastrukture.

(2) Infrastrukturni sustavi grade se prema posebnim propisima i pravilima struke te ovim odredbama.

(3) Pri rekonstrukciji pojedinih infrastrukturnih građevina potrebno je istovremeno izvršiti i rekonstrukciju ili gradnju potrebnih komunalnih instalacija.

(4) Na zahvate unutar prostora zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin, područja ekološke mreže i značajnog krajobraza primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi.

5.1. Kolni, biciklistički i pješački te promet u mirovanju

Članak 45.

(1) Ovim Planom planira se gradnja i rekonstrukcija kolnih, kolno-pješačkih, biciklističkih i pješačkih površina te površina za promet u mirovanju.

(2) Na grafičkom prikazu 4. „Oblici korištenja i način gradnje“ površine za kolni, biciklistički i pješački promet prikazane su oznakom 5.1., a površine za promet u mirovanju (parkirališta) prikazani su granicom područja i oznakom 5.2. i oznakom P.

(3) Okosnicu prometnog rješenja predstavlja državna cesta oznake D-56 Benkovac-Bribirske Mostine-Skradin-Lozovac u prolazu kroz naselje. Na ovu cestu veže se županijska cesta oznake Ž-6057 Skradin-Laškovica, te cijela lokalna mreža prometnica. Prometno rješenje Plana sadržano je u grafičkom  prikazu 2.1. „Infrastrukturna mreža - Prometna mreža“.

(4) Poprečni profili prometnica rješavat će se detaljno unutar označenih koridora temeljem prethodno izrađenog idejnog rješenja. U sklopu Plana određeni su poprečni presjeci od A-A do F-F s mogućnostima za točno utvrđivanje profila prometnica.

(5) Osim površina za promet u mirovanju iz stavka (1) ovog članka, Planom je omogućeno i formiranje privremenih parkirališta unutar zaštitnih zelenih površina.

Članak 46.

(1) Unutar obuhvata Plana za državnu cestu D-56 osigurava se koridor širine 20,00 izvan odnosno 16,0 m unutar izgrađene strukture naselja, a prikazan je presjecima E-E odnosno F-F na grafičkom  prikazu 2.1. „Infrastrukturna mreža - Prometna mreža“.

(2) Unutar navedenog koridora potrebno je u kontinuitetu osigurati:

- dvije vozne trake minimalne širine 2 x 3,0 m;

- sa strane naselja i obale nogostup je minimalne širine 2,6 m;

- sa strane naselja i obale biciklističku stazu minimalne širine 2,6 m;

- sa strane naselja se formira zaštitno zelenilo izdignuto od završne obrade terena 0,5 m kako bi se na njemu moglo formirati sjedenje;

- sa suprotne strane zaštitno zelenilo minimalne širine 1,8 m;

- gdje državna cesta ne prolazi kroz naselje i poprima profil od 20 m formira se zaštitni zeleni pojas od 5,8 m unutar kojeg se  zadržavaju postojeći drvoredi te je moguće formiranje novih drvoreda;

- zaštitni zeleni pojas će se prema detaljnoj projektnoj dokumentaciji koristiti za tlocrtnu korekciju trase, izradu priključaka s izlazno-ulaznim trakama, izradu treće vozne trake za lijeva skretanja, izradu pločnika s druge strane ili biciklističke staze;

- unutar čitavog koridora državne ceste potrebno je zadržati postojeće drvorede i ostalo vrijedno zelenilo;

- stajališta autobusa koja se nalaze unutar koridora državne ceste moraju imati minimalnu dužinu od 15,0 m uz 3,0 m širok kolnik i 2,0 m pločnik. Autobusna stajališta će se postaviti u skladu s odredbama posebnog propisa (Pravilnik o autobusnim stajalištima).

(3) Unutar koridora državne ceste moguće je etapna realizacija kolne prometnice i biciklističke odnosno pješačke prometnice.

(4) Unutar obuhvata Plana na koridoru državne ceste planira se rekonstrukcija postojećih križanja na istočnom i zapadnom ulazu u naselje kako bi se u sezoni olakšao promet. Pozicije i geometrije navedenih rotora vidljivi su na grafičkom prikazu 2.1. „Infrastrukturna mreža - Prometna mreža“. Pri izradi idejnih projekata, ukoliko se razradom iznađu povoljnija rješenja koja zadovoljavaju planiranu funkciju, moguća su drugačija oblikovanja raskrižja, kao i odstupanja radi prilagodbe konfiguraciji terena, vlasničkim odnosima i sl.

Članak 47.

(1) Za županijsku cestu Ž-6057 Planom je određen koridor minimalne širine 10 m s oznakom presjeka C-C te se proteže od državne ceste D-56 do zapadnog obuhvata Plana.

(2) Unutar koridora potrebno je u kontinuitetu osigurati:

- dvije vozne trake minimalne širine 2 x 2,75 m,

- formirati nogostup odnosno biciklističku stazu minimalne širine 2 m na dijelu ceste od odvojka za Karlove kuće do rotora na državnoj cesti

- postojeći most treba urediti najmanje dodavanjem pješačkih odnosno biciklističkih staza s obje strane u širini od 2 x 2 m.

- u slučaju temeljite rekonstrukcije ceste predlaže se izgradnja novog mosta minimalnog poprečnog profila od 12,0 m.

(3) Za cestu Skradin – Skorići (od križanja na državnoj cesti D-56 do križanja sa glavnom cestom u naselju na ruba obuhvata) Planom je određen koridor minimalne širine 10 m s oznakom presjeka C-C. Unutar koridora potrebno je u kontinuitetu osigurati dvije vozne trake minimalne širine 2x 2,75 m, te nogostup odnosno biciklističku stazu.

(4) Na cesti Skradin - Skorići planirana je rekonstrukcija postojećeg križanja s glavnom cestom u naselju (iz pravca Rokovače) i prometnicom za groblje sv. Petke.

(5) Pri izradi idejnih projekata prometnica i planiranih križanja moguća su odstupanja radi prilagodbe konfiguraciji terena, vlasničkim odnosima i sl.

Članak 48.

(1) Glavne ceste u naselju su:

- cesta od križanja na državnoj cesti na zapadnom ulazu u naselje do uvale Rokovača odnosno marine (obuhvaća dio ceste za Škoriće) oznakom presjeka C-C;

- cesta od planiranog kružnog toka na državnoj cesti (na istočnom ulazu u naselje) do zone sportsko rekreacijske namjene (Hangar) s oznakom presjeka C-C;

- cesta/ulica od križanja državne ceste i ceste za Škoriće, kroz središnji dio naselja pa do križanja na državnoj cesti s oznakom presjeka A-A;

- cesta/ulica od križanja državne ceste i županijske ceste do ceste/ulice kroz središnji dio naselja s oznakom presjeka A-A.

(2) Glavna cesta/ulica u naselju, koja prolazi središtem gusto izgrađenog dijela naselja, zadržava se pretežito u svom postojećem obliku odnosno gdje je to moguće obzirom na postojeću izgradnju u koridoru presjeka A-A.

(3) Unutar koridora presjeka A-A potrebno je osigurati:

- dvije vozne trake 2 x 2,75 m,

- bankinu s obje strane širine 0,5 m.

(4) Unutar koridora presjeka C-C potrebno je osigurati:

- dvije vozne trake minimalne širine 2 x 2,75 m,

- s obje strane formirati nogostup i biciklističku stazu minimalne ukupne širine 2 m.

(5) Unutar koridora presjeka D-D potrebno je osigurati:

- dvije vozne trake minimalne širine 2 x 2,75 m,

- s obje strane formirati nogostup odnosno biciklističku stazu minimalne ukupne širine 3,0 m;

- moguć smještaj uzdužnog parkiranja za potrebe marine.

Članak 49.

(1) Planom se predviđa rekonstrukcija ostalih postojećih cesta/ulica uz nove tlocrtne elemente i novi uzdužni profil prema detaljno snimljenim podlogama. Navedene prometnice zadržavaju se pretežito u svom postojećem obliku odnosno gdje je to moguće obzirom na postojeću izgradnju u koridoru presjeka A-A

(2) Pristupnu cestu do groblja na brdu Sv. Petke potrebno je rekonstruirati u koridoru presjeka A-A (dvije vozne trake 2 x 2,75 m, bankinu s obje strane širine 0,5 m) s mogućnošću izgradnje parkirališta kapaciteta do 10 PM.

(3) Planirane prometnice za pristup u nove stambene zone (od križanja s glavnom cestom u naselju u Rokovača i u predjelu Karlovih kuća) planira se u koridoru presjeka B-B unutar kojeg je potrebno u kontinuitetu osigurati:

- dvije vozne trake 2 x 2,75 m,

- nogostupi s obje strane širine 1,5 m

- zemljana bankina do usjeka širine 1,0 m.

- uređenje križanja s glavnom cestom u naselju:

- uređenje ulazno-izlaznih traka minimalne dužine 30,0 m,

- uređenje horizontalnih radijusa min. R=6,0 m.

(4) Uređenje ostalih prometnih površina (pješačke i kolno pješačke) unutar područja infrastrukture odredit će se prema lokalnim uvjetima, odnosno mogućnostima prostora.

(5) Za sva raskrižja rješenja će se dati kroz posebne prometno tehničke uvjete.

Članak 50.

(1) Od prostora plaže do kraja obuhvata (na kraju marine) planiran je smještaj šetnice i biciklističke staze kao javno prometne površine čiji je položaj prikazan na grafičkom  prikazu 2.1. „Infrastrukturna mreža - Prometna mreža“.

(2) Radi osiguranja kontinuiteta navedene šetnice i biciklističke staze planirana je izgradnja mosta preko Rivine Jaruge u koridoru državne ceste odnosno glavne ceste u naselju.

(3) Navedena površina može se koristiti za interventna i komunalna vozila te vozila stanovnika na području gdje nema drugih prometnica.

(4) Smještaj biciklističke staze planiran je i na potezu od uvale Rokovača do javno prometne površine iz stavka 1 ovog članka u koridoru glavne prometnice u naselju koja ide od marine do križanja na državnoj cesti na zapadnom ulazu u naselje s oznakom presjeka C-C (obuhvaća dio ceste za Škoriće) te dalje u koridoru državne ceste D56 i tako tvori kružni tok oko naselja. Izgradnja biciklističke i pješačke staze ne mora se planirati istovremeno s rekonstrukcijom državne ceste D56.

Članak 51.

(1) Za uređenje šetnice i biciklističke staze određeni su sljedeći uvjeti:

- minimalna širina je 3,0 m;

- kad se radi uz more, kamena obala minimalne širine 2,0 m;

- prema prometnici zelenilo min širine 1,0 m.

(2) Navedene vrijednosti mogu se prilagoditi lokalnim uvjetima odnosno smanjiti ili povećati ukoliko zbog zaštite prirodne i kulturne baštine, vlasničkih odnosa, geomehaničkih karakteristika i slično nije moguće ostvariti navedene vrijednosti.

Članak 52.

(1) Planom su određene infrastrukturne površine za smještaj parkirališta (oznaka 5.2.) kao površine infrastrukturne namjene unutar područja  infrastrukture i to:

- parkiralište uz Rivinu jarugu kao stalno parkiralište i

- parkirališta uz državnu cestu D-56 kao povremena parkirališta za vrijeme povećanih potreba.

(2) Za parkiralište uz Rivinu jarugu određuju se sljedeći uvjeti:

- prilaz (ulaz-izlaz) formirati s kružnog toka sa sjeverne strane;

- kapacitet oko 300 mjesta;

- uređenje parkirališta riješiti tako da se interpolira visoko drveće (platana, hrast, dud i slično autohtono raslinje) i obavezno zaštititi svo kvalitetno postojeće visoko raslinje;

- na granici prema površini zaštitnog zelenila predvidjeti kameni zid visine do 0,5 m i uz njega urediti pošljunčanu šetnu stazu širine 2,0 m.

(3) Za parkirališta uz državnu cestu određuju se sljedeći uvjeti:

- prilaz (ulaz-izlaz) s državne ceste prema uvjetima nadležnog tijela,

- površina svakog parkirališta do 0,7 ha

- slobodne površine hortikulturno obraditi niskim raslinjem,

- mogućnost postave kioska maksimalne površine do 12 m2.

5.1.2. Lučka područja

Članak 53.

(1) Površine lučkih područja koje se nalaze unutar područja infrastrukture razgraničena su na:

- površine luke otvorene za javni promet (oznaka L) i

- površine luke nautičkog turizma (oznaka LNT).

(2) Površine luka razgraničene su na kopneni i morski dio (akvatorij), a prikazane su na grafičkom  prikazu 1. Korištenje i namjena površina i 2. Prometna mreža. Za potrebe luka osigurava se minimalna površina širine 1,0 m kopnenog dijela uzduž akvatorij luke za smještaj uređaja i infrastrukture u funkciji luke.

(3) Na zahvate unutar prostora zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin, područja ekološke mreže i značajnog krajobraza primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz točke 3. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti ovih odredbi.

Članak 54.

(1) Površina luke otvorene za javni promet razgraničena je na:

- smještaj plovila za javni pomorski promet i izletničke brodove (ukrcaj i iskrcaj putnika u pomorskom prometu) – oznaka Lop;

- smještaj plovila u funkciji obilaska NP Krka (ukrcaj i iskrcaj posjetitelja NP Krka) – oznaka Lnp;

- smještaj brodica domicilnog stanovništva, komunalni vez površine najmanje 8000 m2 – oznaka Lk;

- smještaj nautičkih plovila u tranzitu, nautički vez – oznaka Lnv.

(2) Komunalni vez za smještaj brodica domicilnog stanovništva planiran je u uvali Rokovača i u Maloj Jarugi.

(3) Za površine luka otvorenih za javni promet određeni su sljedeći uvjeti:

- uređenje neuređenih dijelova obale;

- po potrebi rekonstrukcija postojeće obale;

- korekcija obalne crte u zoni predviđenoj za Lnp i Lnt;

- moguća postavlja pontona u području Lnp ;

- uređenje uvale Rokovača tek nakon prethodno provedenih podvodnih arheoloških istraživanja i uz suglasnost nadležnih tijela za zaštitu kulturne i prirodne baštine;

- za sve zahvate ishoditi suglasnost odnosno prethodno mišljenje nadležnog tijela  .

Članak 55.

(1) Površina luke nautičkog turizma (oznaka LNT) obuhvaća kopneni dio akvatorija prema grafičkom  prikazu 1.“ Korištenje i namjena površina“ i 2. „Prometna mreža“.

(2) Unutar luke nautičkog turizma planiran je smještaj:

- građevina za prihvat plovila kapaciteta 180 plovila unutar akvatorija površine do 5,0 ha;

- uprave, recepcije, garderoba, sanitarija i drugih pratećih sadržaja;

- prometnice za pristup u zonu i planirane građevine;

- parkirališta; obavezni broj PM sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma odnosno prema članku 26. mogu se smjestiti uzduž prometnice ili ostalog kopnenog dijela luke nautičkog turizma; parkirališta se ne mogu planirati na kopnenom dijelu luke južno od postojećeg pontona;

- šetnice i biciklističke staze kao javno prometne površine, smještene duž obale na cijelom obuhvatu luke; uređenje unutar koridora ukupne širine 6,5 m koji sadrži:

- kamenu obalu širine 2,5 m

  - zelenilo (nisko raslinje) širine 1,0 m

  - kolno pješačka prometnica širine 3,0 m;

- sve potrebne infrastrukture.

(3) Za uređenje i gradnju unutar površina luke nautičkog turizma određeni su sljedeći uvjeti:

- rekonstrukcija postojeće obale i izgradnja nove obale; omogućuje se rekonstrukcija postojećih građevina, gradnja zamjenskih građevina ili nova gradnja;

- u akvatoriju se omogućava postavljanje novih pontona; pri određivanju detaljne lokacije smještaja pontona kao i uređenja nove obale obavezno je ishoditi posebne uvjete nadležnog tijela za zaštitu spomenika kulture kako ne bi došlo do oštećenja ostataka obalnog zida iz antike,

- kolno pješačka prometnica služi kao opskrbna cesta za marinu, ali istovremeno mora imati režim slobodnog prolaza za pješake kao dio obalne šetnice koju treba produžiti van obuhvata Plana do Prukljanskog jezera

- postojeće građevine mogu se rekonstruirati i mijenjati namjenu prema potrebama korisnika u skladu s uvjetima propisanim za osnovnu namjenu (primjer: pretvaranje recepcije u suvenirnicu - prodaja odljeva i reprodukcija arheoloških nalaza);

- obavezni broj PM osigurati unutar kopnenog dijela LNT prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma i ovim odredbama;

(4) U sklopu područja luke nautičkog turizma moguća je izgradnja prema sljedećim uvjetima:

-	najveći broj nadzemnih etaža EN = 1,

-	moguća gradnja podzemnih etaža;

- najveća dozvoljena visina  Vmax = 5.0 m;

- najveća dozvoljena ukupna visina VUK= 7,0 m;

- najveća dozvoljena nadzemna BRP za prateće sadržaje luke je 1500 m2 koji se mogu smjestiti u više građevina;

- najmanja udaljenost građevina od ruba zone/građevne čestice i od regulacijske linije prometnice je 5 metara;

- neposredan kolni pristup planiran je preko pristupne ceste minimalne širine kolnika 5,5, metara.

5.2. Pošta i telekomunikacije

Članak 56.

(1) Na području obuhvata plana smještena je jedinica poštanske mreže (poštanski ured). Novi poštanski uredi ustrojavaju se i izgrađuju sukladno potrebama i posebnim propisima.

(2) Na području obuhvata plana nije planiran smještaj TV pretvarača/odašiljača.

(3) Sustav telekomunikacija definiran je u grafičkom dijelu plana na grafičkom  prikazu 2.2. „Elektroopskrba i telekomunikacije“, a smješten je u pravilu na površinama planiranim za prometnu mrežu. Izuzetno, kada prostorne mogućnosti to zahtijevaju, linijske građevine mogu biti smještene i unutar drugih područja iz članka 3., osim vodotoka i zaštitnog pojasa vodotoka, na način da ne ometaju osnovnu namjenu. Odstupanja od trasa i lokacija, koji su posljedica detaljnije izmjere i razrade sustava i neće se smatrati izmjenom ovog Plana.

(4) Postojeći sustav telekomunikacija na prostoru obuhvata planirano je dograditi uređajima pristupne mreže stacionarnog podsustava, vodeći pri tome računa o kompatibilnosti postojećih i novih tehnologija građenja mreža. Nova TK mreža će se izvoditi u obliku distributivne kabelske kanalizacije (DTK). Iznimno, na rubnim područjima gdje je mala izgrađenost, kabeli se mogu polagati i zračno na postojeće elektroenergetske ili nove TK stupove.

(5) Svi telekomunikacijski vodovi u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica u pravilu izvan kolnika u zoni pješačkih staza ili zelenih površina

(6) Za polaganje DTK treba koristiti prvi podzemni sloj koridora prometnica, i to ispod površina pješačkih i/ili biciklističkih staza, ili ispod pojasa razdjelnog zelenila. DTK se može polagati i izvan koridora javnih prometnih površina, pod uvjetom da se omogući nesmetani pristup u svrhu izgradnje i/ili održavanja, te da ne onemogućuje gradnju ni izvođenje drugih instalacija. Pri polaganju se treba obavezno pridržavati propisanih minimalnih udaljenosti u situativnom i visinskom smislu, kako je određeno u Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN broj 75/13).

(7) Dubina polaganja DTK, broj, dimenzije i tip korištenih cijevi, kao i tip i dimenzije kabelskih zdenaca, moraju biti u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN broj 114/10 i 29/13), a točnije će se odrediti posebnim projektom. Pri projektiranju DTK se pretpostavlja svjetlovod kao standardno rješenje, a korištenje bakrenih kabela je dozvoljeno samo u pristupnom segmentu elektroničke komunikacijske mreže, i to na posljednjoj dionici do korisnika ili gdje za to postoje opravdani tehnički razlozi.

(8) Telekomunikacijske instalacije unutar objekata trebaju biti projektirane u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mrežu poslovnih i stambenih zgrada (NN broj 155/09). Izgradnja novih komutacijskih čvorova nije predviđena, budući da unutar postojećeg UPS-a Skradin postoji dovoljna rezerva priključaka.

(9) Područje obuhvata se u cijelosti nalazi unutar trenutno planirane EKI zone radijusa 1.000 m, gdje je omogućeno postavljanje samostojećeg antenskog stupa. Točan smještaj antenskog stupa će se odrediti prema potrebama koncesionara, ali obvezno na način da se uklopi u prostor. Na mjestima osobito vrijedne urbane strukture gdje bazne radijske stanice nisu vizualno prihvatljive, a funkcionalno su potrebne, obvezno ih je prikriti.  Pored toga, obvezno je pridržavati se odredbi važećih propisa o zaštiti zdravlja.

(10) Prilikom izgradnje unutar prostora obuhvata potrebno je predvidjeti i površine za smještaj telefonskih govornica, koje su neophodna infrastruktura svih javnih prostora, a dizajnom se trebaju uklopiti u prostor. Unutar obuhvata plana nema postojećih ni planiranih zona elektroničke komunikacije za smještaj samostojećeg antenskog stupa.

(11) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova moguće je planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili lokacija odnosno potreba novih operatora, vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od strane svih operatora.

(12) Postava uređaja iz prethodnog stavka unutar područja zaštićene kulturno povijesne cjeline moguća je jedino uz prethodnu suglasnost i posebne uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturno povijesne baštine.

(13) U sustavima radio i televizijskih veza nije predviđeno postavljanje baznih radijskih stanica, odnosno televizijskih odašiljača i pretvarača.

5.3. Elektroopskrbna mreža

Članak 57.

(1) Sustav elektroopskrbe definiran je u grafičkom dijelu plana na grafičkom  prikazu 2.2. Elektroopskrba i telekomunikacije.

(2) Trase i lokacije planiranih dijelova elektroopskrbne mreže u ovom Planu su usmjeravajućeg značaja i razrađivat će se odgovarajućom stručnom projektnom dokumentacijom.

(3) Prilikom izrade projektne dokumentacije, trase i lokacije elemenata koji su određeni ovim planom mogu se mijenjati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanju na terenu. Promjene ne mogu biti takve da narušavaju opću koncepciju predviđenu ovim planom.

Članak 58.

(1) Na području obuhvata Plana nalaze se četiri postojeće TS 10(20)/0,4 kV, koje se preko kabelske i zračne 10(20) kV mreže napajaju iz TS 30/10(20) kV „Lozovac“. Planira se prelazak s 10 kV na 20 kV mrežu, rekonstrukcija i izgradnja novih gradskih TS, te daljnji razvoj 0,4 kV i 10(20) kV mreže i javne rasvjete.

(2) Za potrebe distribucije električne energije unutar zone obuhvata Plana predviđa se zamjena dviju starih TS 10(20)/0,4 kV s novima, pri čemu bi se u nove TS svela postojeća 0,4 kV i 10(20) kV mreža; te izgradnja još dvije nove TS (20)/0,4 kV, odgovarajućeg tipa i kapaciteta, koje će se preko 10(20) kV podzemnih kabelskih vodova sistemom ulaz-izlaz povezati s postojećom elektroenergetskom infrastrukturom. Sve nove transformatorske stanice, do uvođenja srednjenaponske mreže na 20 kV naponu, treba planirati za transformaciju 10(20)/0,4 kV, a nakon uvođenja 20 kV napona s transformacijom 20/0,4 kV. Sve postojeće 10 kV trafostanice treba prilagoditi za 20 kV napon (izmjenom opreme i rekonstrukcijom).

(3) Buduće trafostanice 10(20)/0,4 kV gradit će se na lokacijama načelno označenim u grafičkom dijelu plana, ili će se lokacije naknadno odrediti po definiranju konkretnih potreba potrošača. Točne mikro lokacije trafostanica 10(20)/0,4 kV odredit će se posebnim projektom. Trafostanice će se graditi kao ugradbene unutar druge građevine, ili kao slobodnostojeće građevine na zasebnim katastarskim česticama. Čestice trebaju imati pristup iz javne prometne površine, koji će omogućiti neposredan pristup vozilima u svrhu izgradnje i održavanja.

(4) Novo planirana 10(20) kV mreža izvoditi će se podzemno, 20 kV kabelima tipiziranim prema uvjetima nadležne elektrodistribucije. Planirani 10(20) kV vodovi izvodit će se po načelnim trasama prikazanim u grafičkom prilogu. Gdje god je to moguće, gradnju novih 10(20) kV kabelskih vodova treba izvoditi u koridorima prometnica u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, TK). Postojeću 10 kV kabelsku i zračnu mrežu treba u cijelosti prilagoditi za prelazak na napon 20 kV.

(5) Niskonaponsku mrežu treba razvijati podzemnim kabelima, osim u dijelu gdje je već izvedena kao nadzemna i ne planira se zbog nadzemnih priključaka postojećih građevina zamijeniti podzemnom mrežom, ili za to ne postoje tehnički uvjeti. Gdje god je to moguće, kabele niskonaponske mreže treba polagati u koridorima prometnica u sklopu gradnje ostale komunalne infrastrukture (ceste, vodovod, kanalizacija, TK). Kabeli trebaju biti tipizirani prema uvjetima nadležne elektrodistribucije. Trase buduće niskonaponske mreže će se odrediti zasebnim projektima.

Članak 59.

(1) Ovim se Planom određuje obveza izvedbe javne rasvjete na svim javnim površinama, jačine i rasporeda ovisno o sadržajima pojedinih lokacija odnosno zona.

(2) Javna rasvjeta rješavat će se zasebnim projektom, koji će definirati napajanje i upravljanje, odabir stupova, armatura i žarulja, njihov razmještaj u prostoru, te traženi nivo osvijetljenosti. Javna rasvjeta će se napajati i upravljati preko ormarića javne rasvjete, koji se smještavaju uz trafostanicu. Spojni niskonaponski kabeli za javnu rasvjetu će pratiti liniju postavljanja stupova električne rasvjete, a sve u zonama infrastrukturnih instalacija.

Članak 60.

(1) Planom se dopušta korištenje dopunskih izvora energije, kao što su obnovljivi izvori energije (vode, sunce i vjetar), te toplina iz industrije i okoline. Građevine koje se izgrađuju u svrhu iskorištavanje dopunskih izvora energije moguće je smjestiti unutar namjena planiranih za gradnju, pod uvjetom da ne ugrožavaju okoliš, te vrijednosti kulturne baštine i krajobraza.

(2) Solarni i foto naponski paneli mogu se postavljati na krovove građevina ili kao pokrov iznad parkirališnih površina, uz uvjet da ne ugrožavaju statičku stabilnost građevine.

(3) Postava uređaja iz prethodnog stavka unutar područja zaštićene kulturno povijesne cjeline Skradin moguća je isključivo uz suglasnost i posebne uvjete nadležnog tijela za zaštitu kulturno povijesne baštine.

(4) Postava uređaja iz stavka (2) ovog članka nije moguća unutar područja zelenih i šumom obraslih površina. Izuzetak predstavljaju dijelovi urbane opreme koji sadrže panele okvirne površine do 1,0 m2.

Članak 61.

(1) Prilikom planiranja određenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreže, a naročito nadzemnih mreža svih naponskih nivoa, obavezno je pridržavati se važeće zakonske regulative, kao i ostalih važećih propisa. Obavezno se pridržavati propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

(2) Širina zaštitnog koridora za 10(20) kV nadzemni vod iznosi 10 m obostrano. Prostor kojeg obuhvaća zaštitni koridor, u pravilu, nije namijenjen za gradnju stambenih građevina, rekonstrukciju stambene građevine kojom se povećava visina građevine, ili gradnju građevine u kojoj boravi više ljudi, osim iznimno na temelju uvjeta građenja koje utvrđuje nadležni elektrodistributer. Taj prostor se može koristiti primarno za vođenje prometne i ostale infrastrukture, te u druge svrhe u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i standardima uz obveznu suglasnost nadležnih tijela.

5.4. Opskrba plinom

Članak 62.

(1) Plinska mreža za opskrbu naselja Skradin izvest će se priključkom magistralni plinovod odnosno planiranu RS Krković (izvan obuhvata Plana). Distribucija plina vršit će se iz RS Krković lokalnom plinskom mrežom.

(2) Trase plinovoda odredit će se prilikom izrade idejnog rješenja sukladno potrebama korisnika. Distribucijski plinovodi polažu se u koridorima planiranih i postojećih prometnica te po potrebi i unutar negradivih površina.

(3) Dubina polaganja plinovoda, minimalne udaljenosti od građevina i drugih komunalnih instalacija određuju se sukladno posebnom propisu.

(4) Svaka građevina/zgrada mora imati zaseban kućni priključak koji završava plinskim regulacijskim uređajem uključivo s glavnim zaporom smještenim u ormariću na pročelju zgrade/građevine.

5.5. Vodoopskrba

Članak 63.

(1) Vodoopskrbni sustav čine vodospreme i mreža cjevovoda. Opskrba vodom Skradina vrši se preko podvodnog čeličnog cjevovoda Lozovac - Skradin postavljenim u koritu rijeke Krke i vodospreme "Skradin" izvan obuhvata plana(1.000 m3).

(2) Planirana je rekonstrukcija i proširenje postojeće vodovodne mreže temeljena na dosadašnjoj koncepciji vodoopskrbe u cilju jednolične opskrbe cijelog područja. Planom su na grafičkom prikazu 2.3. „Vodoopskrba i odvodnja“ prikazani glavni vodoopskrbni cjevovodi profila 100 mm. Na dionicama gdje se očekuje utjecaj podzemnih voda rijeke cjevovodi će se zaštititi polietilenskom zaštitom.

(3) Trase vodoopskrbnih cjevovoda polažu se u pravilu u koridor prometnica na suprotnoj strani od kanalizacijskih vodova. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže iz stavka (1) ovog članka moguća su odstupanja na način da se položaj vodova prilagodi postojećem stanju.

(4) Daljnje proširenje vodoopskrbne mreže, odvijat će se sukladno potrebama konzuma i mogućnostima. Planirani cjevovodi minimalnog profila cijevi 100 mm su:

- planirani cjevovod do marine,

- planirani cjevovod do lokacije kupališta i sportsko rekreacijske zone (ex Elemes).

(5) Na svim čvorovima vodovodne mreže predviđene su zapornice smještene u betonska zasunska okna.

(6) Kućni priključci se izvode do glavnog vodomjernog okna koje se postavlja izvan građevine ali unutar njene građevinske čestice.

Članak 64.

(1) Radi ostvarivanja protupožarne sigurnosti unutar obuhvata Plana planirana je gradnja mreže protupožarnih hidranata. Planom je omogućena izgradnja hidrantske mreže dimenzionirana na veliki požar sukladno posebnom propisu.

(2) Minimalni profili cjevovoda na koji se priključuje hidrant treba iznositi ∅100 mm, a sekundarna mreža može biti do ∅50 mm.

5.6. Odvodnja

Članak 65.

(1) Sustav odvodnje sastoji se od kolektora (profila 160-3215 mm), tlačnog cjevovoda kojim se otpadne vode dovode do uređaja  za  pročišćavanje  otpadnih  voda  (UPOV Skradin)  i  cjevovoda

kojim se pročišćene otpadne vode ispuštaju u recipijent.

(2) Planirana je rekonstrukcija i izgradnja dijela mreže kojom će se osigurati da svi postojeći i planirani korisnici budu priključeni na sustav javne kanalizacije.

(3) Svi gospodarski i drugi subjekti koji stvaraju tehnološke otpadne vode dužni su iste na uređajima za predtretman pročistiti do razine dozvoljene za ispuštanje u sustav javne odvodnje temeljem posebnih propisa.

(4) Planom su na grafičkom prikazu 2.3. „Vodoopskrba i odvodnja“ prikazani glavni kolektori. Daljnje proširenje mreže sustava odvodnje odvijat će se sukladno potrebama i mogućnostima. Moguće su interpolacije crpnih stanica u sustav odvodnje.

Članak 66.

(1) Do potpune realizacije sustava javne odvodnje, odnosno izgradnje kompletne kanalizacijske mreže, moguća je realizacija pojedinačnih objekata do 10 ES s prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovlaštenika ili izgradnjom vlastitih uređaja. Za veće građevine neophodna je gradnja vlastitih uređaja za biološko pročišćavanje fekalnih otpadnih voda prije upuštanja istih u teren putem upojnih bunara na samoj parceli građevine ovisno o uvjetima na terenu, uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

(2) Svako ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemlje dozvoljeno je uz uvjet da je osigurano neizravno ispuštanje putem upojne građevine s procjeđivanjem kroz zemlju ili potpovršinske slojeve bez ugrožavanja okolnih objekata i površina, te bez utjecaja na zonu kupanja.

(3) Tehnološke otpadne vode ne smiju se ispuštati u podzemlje ili u sustav javne odvodnje. Iznimno, vodopravnim uvjetima može se dopustiti ispuštanje u sustav javne odvodnje i/ili poniranje prethodno obrađenih tehnoloških otpadnih voda te propisati potrebne karakteristike efluenta.

(4) Svi eventualni industrijski pogoni, pogoni male privrede kao i gospodarske građevine trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se odnosi i na separaciju ulja i masti.

(5) Priključivanje građevina na sustav javne odvodnje obavlja se na način i uz uvjete propisane od nadležnih službi, odnosno posebnim propisima.

Članak 67.

(1) Glavni kanal za odvodnju oborinskih voda je Rivina Jaruga i  natkriveni kanal/potok od županijske ceste do Male Jaruge.  Planom je planirano natkrivanje i dijela navedenog potoka, koji je danas izvan funkcije, na području od granice obuhvata do županijske ceste i priključak na postojeći natkriveni kanal.

(2) Sve oborinske vode s javno prometnih površina koje se ispuštaju u otvoreni ili regulirani kanal/potok ispuštaju se preko pjeskolova, separatora te odgovarajućih sustava za pročišćavanje.

3. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 68.

(1) Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite prikazani su na grafičkom prikazu broj 4. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina“ u dijelovima koji se odnose na zaštitu kulturnih dobara i prirodnih vrijednosti te primjenu planskih mjera zaštite i posebnih ograničenja u korištenju.

(2) Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara unutar obuhvata plana nalaze se sljedeća zaštićena i evidentirana nepokretna kulturna dobra:

1. Kulturno - povijesna cjelina Skradin

2. Ostaci kaštela na brdu sv. Petke (Turina) (obrambena građevina) te

3. Sakralne građevine župna crkva Porođenja Blažene djevice Marijina sa zvonikom

i crkva Sv. Spiridona (nova).

(3) Za sve unutar područja kulturno povijesne cjeline Skradin kao i na pojedinačnom kulturnom dobru potrebno je ishoditi posebne uvjete odnosno suglasnost nadležnog tijela zaštite kulturne baštine u skladu s posebnim propisom.

(4) Cijelo područje obuhvata plana Skradina obuhvaćeno Planom predstavlja potencijalno “arheološko područje za istraživanje”. Pojedinačni arheološki lokalitet su:

- Skradin – Rokovača te

- podvodni lokalitet na području luke nautičkog turizma.

(5) Svi građevinski radovi, koji se provode u cilju adaptacije prizemnih dijelova građevina, izgradnje prometnica, podzemnih građevina ili instalacija, moraju se izvoditi temeljem konzervatorskih propozicija uz stručni nadzor nadležne institucije za zaštitu kulturne baštine.

(6) Ukoliko se prilikom izvođenja graditeljskih zahvata naiđe na predmete odnosno nalaze arheološkog ili povijesnog značenja, potrebno je radove odmah obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju za zaštitu kulturne baštine.

Članak 69.

(1) Prirodno okruženje, koje je u Planu zastupljeno dvjema kategorijama - površine obrasle šumom (izvorni krajolik) i kultivirane i poljoprivredne površine (kultivirani krajolik) mora ostati neizgrađeno jer predstavlja integralni dio zaštićene kulturno povijesne cjeline naselja Skradin.

(2) Kultivirane i poljoprivredne površine - vrtovi u uvali Rokovača predstavljaju istovremeno arheološki lokalitet, na kojem još nisu završena arheološka istraživanja te se do tada na njima mogu obavljati isključivo ekstenzivne poljoprivredne aktivnosti (povrtlarska proizvodnja).

(3) Po završetku provedenih arheoloških istraživanja prostor kultiviranih i poljoprivrednih površina u uvali Rokovača moguće je u cijelosti ili djelomično urediti kao “arheološki park” s konzerviranim ostacima građevina.

Članak 70.

(1) Područje obuhvata Plana nalaze se u području ekološke mreže. Ekološka predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti.

(2) Na području obuhvata Plana nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:

- Područja očuvanja značajna za ptice (POP) – HR1000026 Krka i okolni plato koji zauzima cijelo područje obuhvata Plana

- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) – HR3000171, Ušće Krke koji obuhvaća akvatorij unutar obuhvata Plana.

4. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 71.

(1) Komunalni otpad u naselju treba sakupljati u metalne kontejnere ili druge posude. Komunalni otpad koji se može reciklirati treba sakupljati u posebne kontejnere (staklo, papir, plastika).

(2) Posude i kontejnere za sakupljanje otpada treba postavljati na odgovarajućem mjestu na način da se ne ometa promet i ne narušava izgled okoliša.

(3) Pri rekonstrukciji i gradnji građevina obavezno osigurati zatvoreni prostor za privremeno prikupljanje otpada i odvoženja na odlagalište.

5. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 72.

(1) Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite prikazana su na grafičkim prikazu broj 3. "Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina" u mjerilu 1:2000.

(2) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova (zaštita zraka, voda i tla kao i zaštita od buke i vibracija) potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima.

(3) Unutar područja obuhvata Plana, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili posredno, ugrožavaju život i rad ljudi, odnosno čiji je utjecaj iznad dozvoljenih vrijednosti utvrđenih posebnim propisima za zaštitu okoliša u naselju.

5.1. Zaštita tla

Članak 73.

(1) Osnovne mjere zaštite tla postižu se građenjem na terenima povoljnih geotehničkih karakteristika, te dokazivanjem potrebite stabilnosti i nosivosti tla za izgradnju planiranih struktura.

(2) Zaštita tla posredno se provodi zaštitom uređenih zelenih površina (novih i postojećih) te zaštitnih zelenih površina.

(3) Posebna pažnja posvećena je očuvanju zelenih površina unutar obuhvata te njihovim zadržavanjem kao parkovnih, kultiviranih, šumom obraslih ili zaštitnih zelenih površina, oblikovanjem zona gradnje, uz planiranje novih parkovnih površina.

(4) U sklopu građevnih čestica svih namjena treba čuvati površine pod zelenilom ili urediti nove zelene površine u skladu s uvjetima ovog Plana.

(5) Na području naselja Skradin nije dozvoljen unos štetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije otpadnih voda već se iste evakuiraju i zbrinjavaju putem odgovarajućih uređaja.

5.2. Zaštita zraka

Članak 74.

(1) Obzirom na postojeću namjenu površina te gospodarsku orijentaciju na turizam bez proizvodnih pogona štetnih po kvalitetu zraka, može se temeljem praćenja kvalitete zraka utvrditi da njegova kakvoća zadovoljava korištenje najviše kategorije prema Zakonu o zaštiti zraka pa kao takva treba biti i dalje trajno očuvana.

(2) Na području Skradina trajno će se provoditi monitoring kakvoće zraka i poduzimat će se sve mjere, temeljene na Zakonu o zaštiti zraka, kojima se može očuvati postojeća najviša kategorija kakvoće zraka.

(3) Suglasno zakonskoj regulativi, provodit će se potrebne mjere za sprečavanje štetnih i prekomjernih emisija u smislu važećih propisa i u tom smislu će se poduzimati sljedeće aktivnosti:

- korištenje energije koja ne rezultira štetnim emisijama u okoliš,

- stacionarni izvori onečišćenja zraka (tehnološki postupci, uređaji i građevine iz kojih se

- ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari) moraju biti evidentirani, izvedeni, opremljeni te korišteni i održavani na način da ne ispuštaju u zrak tvari iznad graničnih vrijednosti emisije prema uvjetima Zakona o zaštiti zraka - NN 178/2004. i Uredbe o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora,

- održavanje javnih površina naselja redovitim čišćenjem prašine te izvedbom zaštitnih zelenih površina i očuvanjem postojećeg zelenila.

- ograničenje smještaja i rada za sadržaje i djelatnosti kojima se utječe na zagađenje zraka iznad zakonom dopuštene razine.

- ograničenje tranzitnog prometa kroz područje naselja te poboljšanje prometne cirkulacije sa smanjenjem negativnog utjecaja na kakvoću zraka.

5.3. Zaštita od buke

Članak 75.

(1) Područje naselja Skradin nije posebno ugroženo povećanom razinom buke. Područje više ugroženosti bukom nalazi se uz državnu cestu te uz sadržaje ugostiteljstva i zabave pa u tim koridorima odnosno uz zone navedenih sadržaja, treba provoditi mjere za smanjenje razine buke do razine određene važećim zakonskim propisima.

(2) Unutar obuhvata Plana dopušta se maksimalna razina buke prema Zakonom utvrđenom standardu. Sa ciljem da se sustavno onemogući ugrožavanje bukom, ovim Planom su predviđene sljedeće mjere:

- potencijalni izvori buke ne smiju se smještavati na prostore gdje neposredno ugrožavaju stambene zone ili remete rad u mirnim djelatnostima (škole, socijalne ustanove, parkovi i sl.),

- pri planiranju građevina i namjena, koje predstavljaju potencijalan izvor buke, predvidjet moguće učinkovite mjere sprečavanja nastanka ili otklanjanja negativnog djelovanja buke na okolni prostor (npr. promjena radnog vremena ugostiteljskih lokala i sl.),

- provodit mjere zaštite: ograničenje tranzitnog prometa, ograničenje cestovnog prometa u centru naselja, uređenje zaštitnih zelenih pojaseva uz prometnice i sl.

5.4. Zaštita voda

Članak 76.

(1) Zone zaštite izvorišta na području Grada Skradina nalaze se izvan obuhvata ovog Plana.

(2) Zaštita voda na području naselja Skradin ostvaruje se nadzorom nad stanjem kakvoće podzemnih i površinskih voda i potencijalnim izvorima onečišćenja (npr. Ispiranje onečišćenih površina i prometnica, ispiranje tla, mogućnost havarija i sl.).

(3) Otpadne vode moraju se ispuštati u javni odvodni sustav s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda i na način propisan od nadležnog distributera.

(4) Sustavi odvodnje otpadnih voda trebaju se izvesti kao nepropusni, a sve čestice/građevine trebaju biti priključene na javnu mrežu odvodnje.

(5) Otpadne vode, koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja u javni odvodni sustav moraju se pročistiti pred tretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

(6) Oborinske vode onečišćene naftnim derivatima s radnih i manipulativnih površina moraju se prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i priključiti na sustav javne odvodnje ili nakon pročišćavanja disperzno ispustiti u podzemlje.

(7) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području naselja Skradin investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

5.5. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 77.

(1) Zaštita od štetnog djelovanja vodotokova i oborinskih odvodnih kanala provoditi će se izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz vodotoke treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 5,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka. Posebno se zaštitni pojas može smanjiti do 3,0 m širine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili čestice smještene uz korito vodotoka ili česticu “javno vodno dobro” dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

(4) Postojeća neregulirana korita povremenih bujičnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je regulacijskim radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i druge površinske vode do ulijeva u more, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro" iz razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog.

(5) Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda. Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog male propusne moći ili dotrajalosti. Također treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novo projektiranih ili rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m, odnosno izraditi tehničko rješenje eventualnog uplitanja “čistih" oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka.

(6) Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda. Tijekom izvođenja radova potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog korita vodotoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta i sl.) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili obaloutvrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći vodni režim.

(7) Os mosta ili propusta postaviti što okomitije na uzdužnu os korita, a istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila. Konstrukcijsko se rješenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadašnje i buduće urbanističko rješenje tog prostora.

(8) Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog vodnog dobra nije dopušteno. Vođenje trase paralelno sa reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju.

(9) U samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se može smanjiti, ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno. Poprečni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po mogućnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza izvesti poprečno i po mogućnosti što okomitije na uzdužnu os korita.

(10) Ukoliko instalacija prolazi ispod korita, investitor je dužan mjesta prijelaza osigurati na način da je uvuče u betonski blok čija će gornja kota biti 0.5 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa stručnom službom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa obloženog korita vodotoka ili kanala, izvršiti obnovu obloge identičnim materijalom i na isti način. Teren devastiran radovima na trasi predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo površinsko otjecanje.

(11) Na obalnom pojasu gdje je planirano uređenje obale prema moru, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju regulacije ušća navedenog vodotoka na predmetnoj dionici koji će biti usklađen s projektom uređenja predmetnog obalnog područja i projektima svih instalacija (kanalizacija, vodovod, itd.) postavljenih ili predviđenih u uređenom obalnom području.

(12) Investitor je dužan ovim projektom riješiti pitanje njenog uljeva u more u obliku otvorene armirano-betonske kinete koja će omogućiti nesmetano propuštanje mjerodavno velikih voda u uvjetima nepovoljnog utjecaja mora i plime, nesmetano održavanje i čišćenje iste (natkrivanje a.b. platicama, izrada revizijskih okana, rešetki, itd.), a koja će ujedno biti zaštićena od utjecaja valovanja i nanošenja morskog šljunčanog nanosa sa plaža. Sve instalacije koje se planiraju položiti u novonastalom pojasu treba položiti dublje i obavezno ispod novonastalog uljeva bujice u more.

(13) Projekt regulacije bujice uskladiti s postojećom projektnom dokumentacijom i projektom sanacije Rivine jaruge. Investitor je dužan ušća bujica i svih propusta regulirati na način da ista nesmetano mogu propustiti mjerodavne protoke i sprovesti ih u more. Sve navedeno treba dokazati hidrološkim i hidrauličkim proračunom, te statičkim proračunom kao sastavnim dijelovima projekta. Izradu projekta usuglasiti sa stručnim službama Hrvatskih voda.

(14) U predmetnom obalnom pojasu, na trasi novo reguliranog korita bujice i njenog uljeva u more potrebno je osigurati odgovarajući pojas min. širine 3,0 m do 5,0 m za novonastale čestice vodnog dobra i za njihovo održavanje.

(15) Unutar obuhvata Plana ne mogu se graditi građevine, te uređivati i koristiti zemljišta na  način da svojim postojanjem ili uporabom iznad dozvoljenih vrijednosti utvrđenih posebnim  propisima zaštite okoliša ugrožavaju život i rad ljudi u naselju.

5.6. Zaštita mora

Članak 78.

(1) Mjere za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja mora su:

- daljnji razvoj javnog sustava za odvodnju otpadnih voda, odnosno priključenje svih korisnika prostora na sustav javne odvodnje

- izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda s odgovarajućim tretmanom pročišćavanja

- (pjeskolov, uljni separator itd.),

- unapređivanje službe zaštite i čišćenja mora i plaža,

- ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama radi preventivne i eventualne zaštite,

- ispitivanja kakvoće mora u lukama.

(2) Radi sprječavanja onečišćenja uzrokovanih pomorskim prometom i lučkim djelatnostima potrebno je provoditi sljedeće mjere zaštite:

- u lukama otvorenim za javni promet i lukama nautičkog turizma treba osigurati prihvat

- zauljenih voda i istrošenog ulja, a po potrebi osigurati i postavljanje uređaja za prihvat i

- obradu sanitarnih voda s brodica te kontejnera za odlaganje istrošenog ulja, ostatka goriva i zauljenih voda, kao i krutog otpada,

- odrediti način servisiranja brodova na moru i kopnu,

- izviđanje i obavješćivanje radi utvrđivanja pojave onečišćenja.

5.7. Zaštita od požara

Članak 79.

(1) Građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu.

(2) Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

(3) Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Grada Skradina. U tom smislu potrebno je naročito primijeniti:

- Zakon o zaštiti od požara

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

- Pravilnik o zapaljivim tekućinama

- Pravilnik o ukapljenom plinu

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara

- Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja

- Pravilnik o zaštiti požara u skladištima

- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

- Pravilnik o zaštiti šuma od požara.

(4) Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 80.

(1) Provedba se vrši neposrednom primjenom ovog Plana.

6.1. Obveza izrade detaljnih planova uređenja

Članak 81.

Ovim Planom nije utvrđena obveza izrade planova užih područja unutar obuhvata ovog Plana.

III. PRIJELAZNE l ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.

(1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

(2) Donošenjem Odluke iz stavka (1) ovog članka prestaje važiti Urbanistički plan uređenja naselja Skradin (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 16/02).

(3) Na području naselja Skradin izrađen je detaljni plan uređenja prostornih jedinica 11 i 12 („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 04/03), čija se primjena zamjenjuje primjenom ovog Plana i koji se stavlja van snage prema proceduri propisanoj nadležnim zakonom.

KLASA: 350-02/16-01/2

URBROJ: 2182/03-02-19-56

Skradin, 12. prosinca 2019.

GRADSKO VIJEĆE

GRADA SKRADINA

PREDSJEDNICA

Nadija Zorica, v.r.